П Р О Е К Т

Предварительно рассмотрен

на заседании Бюро ГФС НРС 26.03.2013 г

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)

Федеральное агентство по недропользованию

(Роснедра)

Федеральное государственное унитарное

научно-производственное предприятие «Геологоразведка»

(ФГУНПП «Геологоразведка»)

ТРЕБОВАНИЯ

к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации

масштаба 1:200 000 (второе издание)

Санкт-Петербург, 2013 г.

УДК 550.83:528.942

Требования к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание). Москва, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2010, ___ с.

Регламентируют и унифицируют содержание, основные методические и технологические аспекты составления опережающей геофизической основы (ГФО-200) Госгеолкарты-200/2, состав и формы представления конечной продукции.

Разработаны на базе накопленного опыта составления ГФО-1000 Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 (ГФО-200) для различных регионов РФ и с учетом современного состояния методов прикладной геофизики и новых возможностей компьютерных технологий, в том числе ГИС-технологий.

Обязательны для всех организаций, юридических и физических лиц, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, проводящих работы по созданию ГФО-200.

Авторский коллектив:

Е.П. Алексеев, Б.В. Васьковский, Г.А. Ладнер, Б.Л. Попов, А.Л. Ронин, А.П. Савицкий, И.В. Степанов

## Содержание

введение	4

1. Цель и задачи создания опережающей геофизической основы	5

2. Состав опережающей геофизической основы	5

3. Содержание и последовательность работ по формированию ГФО-200	5

4. Исходные данные	6

5. Обработка данных и создание цифровых моделей полей	9

6. Трансформации, предварительная комплексная интерпретация геофизических данных
и построение геолого-геофизических разрезов	10

7. Создание цифровых карт и схем комплекта ГФО-200	11

8. Форма представления ГФО-200	12

9. порядок представления и апробации ГФО-200	15

Основные термины, понятия и принятые сокращения	15

Литература	16

Приложения:

1. Паспорт комплекта ГФО-200 (образец)

2. Титульный лист Объяснительной записки (образец)

3. Типовое содержание Объяснительной записки (образец)

4. Общая структура представляемого на диске комплекта цифровых материалов 
ГФО-200

5. Карта аномального магнитного поля (образец)

6. Гравиметрическая карта (образец)

7. Карта мощности экспозиционной дозы (образец)

## Введение

Опережающая геофизическая основа (ГФО-200) Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание) в соответствии с «Методическим руководством по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание)» (2010) является обязательным элементом обеспечения комплектов листов Государственной геологической карты и создается до начала работ по их составлению, а в исключительных случаях в течение подготовительного периода.

Настоящие «Требования к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание)» (далее - «Требования…») разработаны с целью унификации содержания работ по подготовке ГФО-200, регламентации состава и формы представления конечной продукции. Документ учитывает возросшие требования к эффективности региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ, обновления регламентирующих документов, современного состояния методов прикладной геофизики и новых возможностей современных ГИС-технологий; накопленного опыта создания ГФО-200 и результатов их апробации НРС Роснедра.

«Требования…» содержат приложения, иллюстрирующие оформление основных обязательных картографических компонентов ГФО-200 – гравиметрическая карта, карта аномального магнитного поля, карта мощности экспозиционной дозы, а также содержание Объяснительной записки и паспорта ГФО-200.

«Требования …» обязательны для всех юридических и физических лиц, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, проводящих работы по созданию ГФО-200. При этом действие «Временных требований…» (1999) ограничивается регламентацией сопровождающего этапа геофизического обеспечения ГСР-200.

Отступления от «Требований…» по составу и содержанию комплектов ГФО-200 допустимы лишь в случае, если они определены Техническим (геологическим) заданием, утвержденным Заказчиком работ (Роснедра или его Территориальными органами).

Комплекты ГФО-200, создание которых началось до ввода в действие настоящих «Требований…», рассматриваются согласно нормативным документам, действующим на момент утверждения Заказчиком соответствующего технического (геологического) задания.

# 1. Цель и задачи создания опережающей геофизической основы

1.1 Опережающая геофизическая основа (ГФО-200) Госгеолкарты-200/2 – это комплект сводных геофизических материалов по площади листа, подготовленный в соответствии с настоящими «Требованиями…» по результатам ранее выполненных съемок, в том числе на опережающем этапе работ по составлению листа Госгеолкарты.

1.2 Целью создания опережающей ГФО-200 является обеспечение дополнительных возможностей повышения геологической информативности, глубинности и достоверности геолого-прогнозных построений Госгеолкарты-200/2 за счет использования имеющихся геофизических материалов.

1.3 Основными задачами создания ГФО-200 являются: подготовка сводных цифровых моделей и карт геофизических полей по листу Госгеолкарты-200/2, предварительная комплексная интерпретация геофизических материалов в помощь геологосъемочным и картосоставительским  работам масштаба 1:200 000.

# 2.Состав геофизической основы

2.1 В состав ГФО-200 входят обязательные (основные) и дополнительные компоненты:

2.1.1 Обязательные компоненты:

- данные по изученности основными геофизическими методами (магниторазведка, гравиразведка, аэрогамма-спектрометрия);

- цифровые исходные данные, цифровые модели полей;

- цифровые карты и карты на бумажном носителе (гравиметрическая, аномального магнитного поля и радиометрических полей, топографическая основа), макеты печати в масштабе 1:200 000;

- схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных (в цифровом виде и на бумажном носителе) в масштабе 1:200 000;

- геолого-геофизические разрезы верхней части земной коры по одному-двум региональным и/или интерпретационным профилям в цифровом виде и на бумажном носителе в масштабе 1:200 000;

- объяснительная записка в электронном виде и на бумажном носителе.

- паспорт ГФО.

Примечание. Радиометрические данные включают в состав обязательных компонентов ГФО-200 при полной изученности листа аэрогамма-спектрометрическими съемками или его значительной части (более 50%). Если изучено менее 50% территории, материалы включают только в состав цифровых данных ГФО-200 в цифровом виде либо в виде растровых копий.

2.1.2 Дополнительные компоненты:

- цифровые модели трансформант аномалий поля силы тяжести, аномального магнитного и радиометрического полей;

- цифровые карты трансформант аномалий поля силы тяжести, аномального магнитного и радиометрического полей, карты на бумажном носителе, макеты печати в масштабе 1:200 000;

- цифровые карты и карты на бумажном носителе (гравиметрическая, аномального магнитного поля), макеты печати в масштабе 1:500 000 (для последующего включения в зарамочное оформление геологической карты масштаба 1:200 000);

- данные по изученности региональными и крупномасштабными (площадными, профильными и точечными) электроразведочными исследованиями;  данные  аэро- и наземных крупномасштабных площадных и профильных электроразведочных съемок, точечных зондирований, результаты их интерпретации и обобщения;

- данные по изученности региональными сейсмическими исследованиями; сейсмические разрезы, интерпретационные построения и результаты их обобщения;

- петрофизические данные;

- результаты опорно-параметрического и структурно-картировочного бурения, а также интерпретационные построения из фондовых и опубликованных  источников, включая расчеты глубин возмущающих объектов и карты рельефа погребенных поверхностей;

2.2 Состав дополнительных компонентов ГФО-200 может быть расширен и  уточнен Техническим (геологическим) заданием.

## 3. Содержание и последовательность работ по формированию ГФО-200

3.1 Работы по созданию ГФО-200 носят опережающий характер и должны быть завершены до начала работ по ГДП-200 или в течение подготовительного периода (не позднее 6 месяцев до его завершения).

3.2 Составление ГФО-200 проводят камеральным путем в следующей последовательности.

3.2.1 Составление схем изученности территории (рекомендуемый масштаб 1:500 000) основными геофизическими съемками масштаба 1:25 000-1:10 000 и мельче, а также сопровождающих их таблиц.

3.2.2 Анализ данных изученности и оценка пригодности геофизических материалов для целей создания ГФО-200. При этом учитывают характеристики геофизических материалов - масштаб (сеть) съемок, погрешности геофизических съемок и планово-высотной привязки, наличие цифровых данных.

3.2.3 Отбор пригодных материалов и получение в установленном порядке цифровых и аналоговых геофизических материалов, хранящихся в ФГУНПП «Росгеолфонд» или в Территориальных фондах геологической информации.

3.2.4 Составление схем и таблиц с характеристиками исходных данных, использованных для создания ГФО-200 (рекомендуемый масштаб 1:500 000).

3.2.5 Оцифровка аналоговых геофизических материалов (при необходимости).

3.2.6 Обработка исходных геофизических данных и создание цифровых моделей геофизических полей (матриц).

3.2.7 Расчёт трансформант геофизических полей.

3.2.8 Построение схемы предварительной комплексной интерпретации геофизических данных и геолого-геофизических разрезов верхней части земной коры.

3.2.9 Создание цифровых карт и схем ГФО-200, макетов печати и вывод их на бумажный носитель.

3.2.10 Составление объяснительной записки и картографических материалов;

3.2.11 Запись полной версии ГФО-200 (цифровые данные, цифровые картографические материалы, макеты печати, объяснительная записка и текстовые файлы сопроводительных документов, паспорт) на компакт-диск; распечатка объяснительной записки.

3.3 Рассмотрение НТС организации-составителя итогового комплекта материалов ГФО-200 и его апробация Геофизической секцией НРС Роснедра.

# 4. Исходные данные для составления ГФО-200

4.1 Исходными данными для составления цифровых моделей основных компонент ГФО-200 являются материалы гравиметрических, магнитометрических и радиометрических съемок и сводные карты геофизических полей. Исходными данными для составления дополнительных компонентов являются фондовые и опубликованные петрофизические данные, материалы региональных и крупномасштабных электроразведочных исследований (площадных, профильных и точечных), региональных сейсмических исследований, результаты опорно-параметрического и структурно-картировочного бурения, а также результаты геолого-геофизических построений, включая расчеты глубин возмущающих объектов и карты рельефа погребенных поверхностей.

4.2 Исходные данные геофизических полей формируют в рамках листов международной разграфки с учетом зоны обрамления в один номенклатурный лист масштаба 1:50 000.

4.3 Информацию об использованных для составления основных карт ГФО-200 материалах представляют в виде схем и таблиц к ним и приводят на полях карт и в тексте объяснительной записки. Таблицы к схемам использованных материалов должны содержать сведения об организации, проводившей съемку, авторах отчета, времени проведения работ и аппаратурном обеспечении, масштабе съемок, погрешности измерения геофизических параметров и др., а также краткие сведения о специфике использованных исходных данных (оцифровке аналоговых материалов, генерализации, пересчете  на высоту и др.).

4.4 Магнитометрические данные.

4.4.1 Исходными данными для создания цифровой модели аномального магнитного поля суши являются:

- цифровые данные (маршрутные наблюдения, при их отсутствии - матрицы), аналоговые материалы (карты графиков, при их отсутствии - карты изолиний) аэромагнитных съемок масштаба 1:100 000 – 1:50 000 и крупнее высокой точности (погрешность до 5 нТл) [Временные требования к организации, проведению …, 1999];

- сводные карты аномального магнитного поля, составленные по данным аэромагнитных съемок масштабов 1:100 000 – 1:10 000 высокой и средней точности (погрешностью до 5 нТл и до 15 нТл соответственно) в составе завершенных  объектов, геологические отчеты по которым прошли соответствующую апробацию [Временные требования к организации, проведению …., 1999];

- при перекрытии площадей аэромагнитными съемками одинакового масштаба для создания цифровой модели используют материалы более современных съемок высокой точности.

Примечание. Отступления от указанных норм по качеству исходных материалов и масштабу исследований, в том числе использование данных наземных съемок, допускаются по согласованию с Заказчиком и обосновываются в проектно-сметной документации.

4.4.2 На акваториях и в переходной зоне суша-море, при отсутствии материалов аэромагнитных и гидромагнитных съемок масштаба 1:100 000 – 1:50 000 и крупнее высокой и средней точности, используют цифровые (маршрутные наблюдения, при их отсутствии - матрицы) и аналоговые материалы (карты графиков) аэро- и гидромагнитных съемок масштаба 1:200 000. В исключительных случаях при их отсутствии допускается использование изданных карт графиков аномального магнитного поля масштаба 1:500 000.

4.5 Гравиметрические данные.

4.5.1 Исходными данными для создания цифровой модели аномалий поля силы тяжести суши являются цифровые и аналоговые материалы гравиметрических съемок масштаба 1:200 000 и крупнее - значения (g в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2.67 г/см3; при их отсутствии на части листа допускается использование материалов изданных гравиметрических карт, построенных на основе съемок масштаба 1:500 000 в редукции Буге с учетом влияния рельефа.

4.5.2 На акваториях и в переходной зоне суша-море исходными данными являются значения (g в редукции в свободном воздухе и значения глубин (батиметрия) для последующего пересчета в редукцию Буге; при отсутствии материалов гравиметрических съемок масштаба 1:200 000, допускается использование данных гравиметрических съемок масштаба 1:500 000.

4.5.3 Возможность использования для составления цифровой модели аномалий поля силы тяжести на акваториях и в переходной зоне суша-море значений (g, полученных на основе альтиметрических и аэрогравиметрических наблюдений, должна быть предусмотрена Техническим заданием либо согласована с Роснедра или его территориальными органами.

4.6 Радиометрические (аэрогамма-спектрометрические) данные.

4.6.1 Исходными данными для создания цифровой модели радиометрических полей являются:

- цифровые данные (маршрутные измерения, при их отсутствии - матрицы) и аналоговые материалы (карты графиков, при их отсутствии - карты изолиний концентраций U, Th, K (ЕРЭ) и мощности экспозиционной дозы (МЭД)) аэрогамма-спектрометрических съемок геологического или экологического назначения масштаба 1:100 000 и крупнее, выполненных с использованием аппаратуры высокой и средней точности;

- сводные аэрогаммаспектрометрические карты концентраций U, Th, K и мощности экспозиционной дозы (МЭД) масштаба 1:200 000 и крупнее, созданные по материалам съемок масштабов 1:100 000 и крупнее высокой и средней точности в составе  завершенных объектов, геологические отчеты по которым прошли соответствующую апробацию.

4.6.2 В районах с неблагополучной радиационной обстановкой  обязательными являются данные о загрязнении территории техногенными радионуклидами (в первую очередь – изотопами Cs-137 и Cs-134).

4.7 Данные электроразведки.

4.7.1 в качестве исходных данных электроразведки используют:

- цифровые и аналоговые материалы аэро- и наземных площадных съемок масштаба 1:100 000 – 1:50 000 и крупнее, профильных наблюдений и  точечных зондирований различных модификаций (ДИП, ЗСБЗ, АМТЗ, МТЗ, ЭП, ВЭЗ) и результаты их интерпретации – карты (схемы), разрезы эффективного сопротивления (проводимости) на различных частотах, схемы эквивалентной глубины залегания низко или высоко проводящего слоя и др.;

- фондовые и опубликованные материалы, обобщающие результаты  исследований, в том числе карты (схемы) зон (областей) высокой проводимости, глубин залегания поверхности фундамента, подошвы высоко (низко) проводящих горизонтов и других погребенных поверхностей раздела земной коры; интерпретационные (результативные) геоэлектрические разрезы, содержащие информацию об электропроводности слоев верхней части земной коры, основных граница раздела, зонах и блоках земной коры.

4.8 Данные сейсморазведки.

4.8.1 В качестве сейсморазведочных данных  используют [6]:

- - мигрированные временные и глубинные разрезы ОГТ, скоростные и глубинные разрезы КМПВ и ГСЗ по региональным профилям;

- фондовые и опубликованные материалы, обобщающие результаты региональных  исследований, в том числе карты (схемы) глубины залегания поверхности фундамента, подошвы опорных сейсмических горизонтов в осадочном чехле и других погребенных поверхностей раздела земной коры; интерпретационные (результативные) сейсмогеологические разрезы, содержащие информацию о скоростях распространения упругих волн, основных сейсмогеологических границах, зонах и блоках земной коры.

4.9 Исходными данными для построения геолого-геофизических разрезов верхней части земной коры являются материалы региональных сейсмических и геоэлектрических профилей (зондирований), цифровые данные магнитных и гравиметрических съемок (первичные и цифровые модели полей), материалы опорно-параметрического и структурно-картировочного бурения, петрофизические данные.

4.10 Петрофизические данные

4.10.1 В качестве исходных данных используют доступные фондовые и литературные материалы по петрофизическим характеристикам основных комплексов горных пород, в том числе представленных в виде таблиц статистических параметров физических свойств горных пород по петрофизическим группам [2]:

- плотность, пористость;

- магнитные свойства пород (магнитная восприимчивость, индуцированная, остаточная намагниченность, направление вектора намагниченности);

- электрические свойства (проводимость, удельное сопротивление и т.п.);

- скорость распространения упругих волн;

## радиоактивность, содержания ЕРЭ.

4.11 Данные опорно-параметрического и структурно-картировочного бурения используют в виде геолого-геофизических разрезов, геологических колонок, сопровождаемых каротажными данными и результатами изучения  физических свойств пород.

# 5. Обработка данных и создание цифровых моделей полей

### 5.1 Обработку исходных геофизических данных (гравиметрических, магнитометрических и радиометрических) осуществляют с целью создания сводных увязанных цифровых моделей полей (матриц) по материалам разномасштабных и разновременных съемок и последующее составление цифровых карт геофизических полей.

5.2 При оцифровке (векторизации) аналоговых карт графиков шаг оцифровки должен обеспечивать воспроизводимость исходной карты с отклонениями не более 0.1 мм ее масштаба.

5.3. При оцифровке (векторизации) аналоговых карт изолиний качество восстановления изолиний по рассчитанной цифровой модели должно соответствовать первоисточнику. Отклонение рассчитанных по цифровой модели изолиний от изолиний исходной карты должно быть не более 0.5 мм ее масштаба.

5.4. Общими процедурами обработки исходных гравиметрических, магнитометрических, радиометрических и при необходимости электроразведочных данных являются следующие основные операции:

- преобразование координат исходных данных в проекцию Гаусса-Крюгера, эллипсоид Красовского 1942 г., датум Пулково-1942  с осевым меридианом миллионного листа (с учетом номера зоны);

- анализ качества материалов и, если необходимо, внутренняя и внешняя увязка исходных данных;

- создание сводных цифровых моделей геофизических полей по результатам использованных съемок; цифровые модели (матрицы) геофизических полей рассчитывают методами интерполяции данных на регулярную сеть с размером ячейки не более 0.1(0.1 км (базовые цифровые модели по отдельным площадям и участкам представляют с размером с размером ячейки, отвечающей масштабу исходных данных/карт, например 0,5х0,5 км).

- Пересчет цифровых моделей полей в географическую систему координат для использования в составе ГК-200/2.

5.5 Погрешности исходных и увязанных маршрутных аэромагнитных данных по отдельным участкам съемки определяют по пересечениям рядовых и секущих маршрутов. В случае отсутствия средств оценки погрешности исходных данных в изолиниях, проводят качественную оценку полученных карт путем визуального сравнения исходной карты изолиний с картой изолиний, построенной по результатам оцифровки исходной карты.

5.6. Для оценки качества гравиметрической карты (цифровой модели аномалий поля силы тяжести) служат вычисления полной погрешности интерполяции карты (Методические рекомендации по оценке эффективности и качества гравиметрических съемок. МПР, ГФУП «ВНИИГеофизика», 2004).

5.7 Цифровую модель аномалий поля силы тяжести составляют в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2.67 г/см3 в условном уровне.

5.8 Цифровые модели МЭД гамма-излучения, содержаний U, Th, K и, при необходимости, плотности поверхностного загрязнения техногенными радионуклидами (в первую очередь – изотопами Cs ) создают по результатам аэрограммаспектрометрических съемок (радиометрических измерений). Для исключения вклада возможного загрязнения территории техногенными радионуклидами, МЭД гамма-излучения рассчитывают через содержания ЕРЭ и их стандартные гамма-эквиваленты.

5.9 Электроразведочные данные используют в виде отчетных (фондовых) и опубликованных карт, графиков, разрезов, кривых зондирований и подвергают их минимальной обработке  для их наглядного представления в систематизированном и обобщенном виде по площади листа и по профилям (распределение эффективного сопротивления на различных частотах, зоны высокой проводимости, глубины залегания поверхностей проводящих горизонтов, погребенных поверхностей раздела земной коры и др.).

## 5.10 Сейсмические данные используют в виде отчётных (фондовых) и опубликованных сейсмических и сейсмогеологических разрезов, карт рельефа основных поверхностей раздела и дополнительной обработке не подвергают.

5.11 Петрофизические данные обрабатывают методами математической статистики (при необходимости) и представляют в систематизированном виде в объяснительной записке (текст, таблицы, иллюстрации).

5.12 Сведения об использованном программно–математическом обеспечении приводят в паспорте ГФО, в объяснительной записке и на полях зарамочного пространства карт в нижнем правом углу.

# 6. Трансформации, предварительная комплексная интерпретация геофизических данных и построение геолого-геофизических разрезов

6.1 Трансформации выполняют для повышения контрастности отдельных особенностей геофизических полей, картирующих определенные элементы геологического строения, и для подавления неинформативных (в рамках решения конкретной геологической задачи) составляющих.

6.2 Разночастотные составляющие физических полей, обусловленные разноглубинными геологическими объектами, выделяют способами сглаживания данных, пересчетами потенциальных полей в верхнее и нижнее полупространство, фильтрацией с помощью ортогональных полиномов и другими известными методами.

6.3 Наиболее распространенными видами трансформаций геофизических полей являются:

- разделение полей на составляющие (для потенциальных полей – локальные и региональные компоненты, для радиометрических – локальные и фоновые составляющие);

- вычисление градиентов потенциальных полей;

- расчет бинарных отношений Th/U, U/K, Th/K и мультипликативного параметра U*K/Th (для радиометрических полей).

Примечание. Выбор видов трансформаций геофизических полей и их параметров (радиусы осреднения, уровни пересчета и др.) определяют исходя из геолого-тектонического строения исследуемой территории и конкретных геологических задач.

6.4 При районировании территории по особенностям геофизических полей используют методы многомерного корреляционного и факторного анализов, визуального морфоструктурного и линеаментного анализа, редуцирования многовариантных данных и другие.

6.5 Геолого-геофизические разрезы, отражающие, в первую очередь, структурно-физические параметры строения верхней части земной коры, представляют по линиям региональных сейсмических и электроразведочных профилей и создают с привлечением всей совокупности имеющихся геолого-геофизических данных (гравиметрических, магнитометрических, опорно-параметрических и структурно-картировочных скважин, обнажений и др.).

6.5.1 В случаи, если региональные сейсоэлектроразведочные профили  не пересекают крупные магнитные аномалии и аномалии поля силы тяжести в направлении, близком к ортогональному, либо отсутствуют на листе, создают интерпретационные геолого-геофизические разрезы по гравиметрическим и магнитометрическим данным по линиям, проходящим вкрест простирания крупных аномалий поля силы тяжести и магнитных аномалий.

6.5.2 Построение разрезов по гравиметрическим и магнитным данным выполняют путем последовательного решения прямой и обратной задач геофизики с максимально полным определением параметров структурно-физических параметров возмущающих объектов.

6.5.3 При построении геолого-геофизических разрезов по региональным сейсмическим профилям, сопровождаемым гравиметрической и магнитной съемкой, используют не генерализованные гравиметрические и магнитные данные.

6.5.4 При построении разрезов по гравиметрическим и магнитометрическим данным, разрезы увязывают с сейсмическими и геоэлектрическими разрезами с привлечением имеющейся геолого-геофизической информации, в т.ч. по скважинам.

6.5.5 При невозможности корректной увязки магнитноплотностного (плотностного) разреза с сейсмо-геоэлектрическим, приводят оба варианта интерпретации.

6.5.6. Соотношение горизонтального и вертикального масштабов окончательных разрезов не должно превышать 1:2.

6.6 Схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных должна отражать следующие основные содержательные элементы:

- области (зоны, участки), характеризующиеся сходным строением геофизических полей;

- контуры отдельных аномалообразующих объектов (с разделением на приповерхностные и глубинные объекты;

- линеаменты и их предполагаемая природа;

- радиогеохимические зоны и ореолы;

- результаты количественных расчетов параметров грави- и магнитовозмущающих объектов;

- изолинии рельефа (стратоизогипсы) основных поверхностей раздела (по данным сейсморазведки, электроразведки и бурения) по опубликованным и фондовым материалам.

# 7. Создание цифровых карт и схем комплекта ГФО-200

7.1 По полученным в результате обработки цифровым моделям геофизических полей создают их графические образы - цифровые карты, цифровые картографические модели полей, которые совместно с цифровой топографической основой и другой дополнительной нагрузкой образуют подготовленные для печати цифровые карты геофизических полей (макеты печати).

7.2 Цифровые карты геофизических полей составляют в проекции Гаусса-Крюгера, эллипсоид Красовского 1942 г., датум Пулково-1942  с осевым меридианом миллионного листа (с учетом номера зоны);

7.3. Цифровая топографическая основа масштаба 1:200 000, должна соответствовать «Требованиям по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровой топоосновы листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание)».

7.4 Цифровая гравиметрическая карта.

7.4.1 Цифровую гравиметрическую карту масштаба 1:200 000 составляют в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2,67 г/см3 в условном уровне.

7.4.2 Для листов с переходной зоной суша-море цифровая гравиметрическую карту создают в редукции Буге при двух постоянных плотностях 2,67 г/см3  и 2,30 г/см3  в условном уровне и в редукции Фая.

7.4.3 Основным сечением изоаномал гpавиметpической карты масштаба 1:200 000, построенной по данным съемок масштаба 1:200 000, является 2 мГал; на участках, где использованы материалы крупномасштабных съемок, изоаномалы проводят через 1 мГал.

7.4.4 Раскраску интервалов изолиний гравиметрической карты выполняют в областях отрицательного поля в градациях зелёного цвета и в областях положительного поля – в градациях коричневого цвета. Раскраску областей близких к нулевым значениям выполняют в градациях жёлтого цвета.

7.5. Цифровая карта аномального магнитного поля.

7.5.1 Цифровую карту аномального магнитного поля создают с учётом нормального магнитного поля Земли эпохи 1965г. (модель ВСЕГЕИ), использованному при создании карты аномального магнитного поля СССР масштаба 1:2 500 000 (1974). Для наглядности представления (читаемости карты) допускается изменения уровня относимости на величину кратную 100 нТл, о чем производят запись на полях карты  и в объяснительной записке.

## 7.5.2 Сечение изолиний на картах аномального магнитного поля выбирают в зависимости от сpеднеквадpатической погрешности съемок, а также от характера поля. Минимальный интервал сечения изолиний должен превышать величину сpеднеквадpатической погрешности в 2 раза.

7.5.3 Для изображения аномального магнитного поля могут использоваться регулярные и прогрессивно возрастающие интервалы между изолиниями.

7.5.4 Раскраску карт изолиний аномального магнитного поля выполняют в областях отрицательного поля в градациях красного цвета и в областях положительного поля - в градациях синего цвета. Допускается раскраска полей, близких к нулевым значениям, в градациях жёлтого и бирюзового цветов.

## 7.6 Цифровые карты радиометрических полей.

## 7.6.1 Комплект радиометрических карт должен содержать карты содержания урана, тория, калия и значений мощности экспозиционной дозы.

## 7.6.2 Сечение изолиний на картах радиометрических полей выбирают в зависимости от сpеднеквадpатической погрешности съемок, а также от характера поля. Минимальный интервал сечения изолиний должен превышать величину сpеднеквадpатической погрешности в 2 раза.

## 7.6.3 Для изображения радиометрических полей могут использоваться регулярные и прогрессивно возрастающие интервалы между изолиниями.

7.6.4 Раскраску интервалов изолиний выполняют в легенде, исходя из общего правила: по мере возрастания поля цвета плавно меняются от фиолетовой части спектра к красной части спектра, причем максимальную интенсивность фиолетовый (синий) цвет имеет на низких полях, а красный (вишневый) - на высоких.

7.7 Оформление цифровых карт геофизических полей производят в соответствии с образцами, приведенными в прил. 5-7.

7.7.1 На цифровые карты геофизических полей наносят границы участков разномасштабных съемок.

7.7.2. Карты трансформант геофизических полей, бинарных отношений ЕРЭ, схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных, геолого-геофизические разрезы оформляют по аналогии с картами геофизических полей (заголовки, оформление зарамочного пространства карт с учетом масштаба представления окончательного документа).

7.7.3 На картах бинарных отношений ЕРЭ выделяют участки с низкими значениями содержаний ЕРЭ, близкими к порогу чувствительности или ниже него, где вычисление отношений сопряжено с недопустимо большими ошибками. Такие участки показывают на картах отношений специальным знаком отсутствия данных.

## 7.8. Макеты печати цифровых карт и схем формируют в векторном и растровом форматах с разрешением не менее 300 dрi.

# 8. Форма представления ГФО-200

8.1 Материалы ГФО-200 представляют в двух видах:

- в цифровом виде на компакт-диске (полная версия ГФО-200, включающая паспорт комплекта, цифровые данные, цифровые карты и схемы, макеты печати, файл с объяснительной запиской и текстовые файлы сопроводительных документов)

- на бумажном носителе (объяснительная записка и картографические материалы).

8.2 Паспорт комплекта представляет собой описание структуры и состава ГФО-200 в табличной форме в форматах DOC, XLS или XML (прил. 1).

8.3 Цифровые данные ГФО-1000 представляют в виде трех информационных уровней в прямоугольной системе координат (проекция Гаусса-Крюгера на эллипсоид Крассовского-1942 с Балтийской системой высот, единицы измерения - метры, смещение на восток 500 км относительно осевого меридиана миллионного  листа, с учетом номера зоны):

- 1-й уровень – исходные данные геофизических полей (сканированные и оцифрованные карты графиков и/или изолиний, материалы современных съемок) в виде маршрутных данных в форматах dat (xyz) в ASCII коде или матриц (GRD); сейсмические и геоэлектрические данные в растровом виде, петрофизические данные в табличном виде в форматах DOC или XLS.

- 2-й уровень – увязанные исходные геофизические данные по участкам съёмок в виде матриц формата GRD* и/или баз данных формата GEOSOFT;

- 3-й уровень – цифровые модели геофизических полей (матрицы) и их трансформант формата GRD* (с обрамлением в один лист масштаба 1:50 000).

Примечание.

- Цифровые гравиметрические данные представляют только в 3-м информационном уровне в условном уровне поля;

- Формат grd (Surfer версии 6.0 и выше, Geosoft версии 5.0 и выше) – формат регулярных двумерных сетей;

- Форматы dat (xyz) – форматы маршрутных и точечных данных, используемые в программах Surfer, Geosoft.

8.4 Цифровые карты, схемы и разрезы в масштабе 1:200 000.

8.4.1. Комплект включает:

- карту аномального магнитного поля;

- гравиметрическую карту;

- карты радиометрических полей (содержания урана, тория, калия и значения мощности экспозиционной дозы и плотности поверхностного загрязнения Cs 137);

- геолого-геофизические разрезы земной коры;

- схему предварительной комплексной интерпретации геофизических данных;

- трансформанты аномалий поля силы тяжести, аномального магнитного и радиометрического полей

8.4.2 Оформление цифровых карты аномального магнитного поля, гравиметрической карты, карты радиометрических полей масштаба 1:200 000 выполняют в соответствии с образцами, приведенными в прил. 5-7.

8.4.3 Цифровые карты и схемы (за исключением геолого-геофизического разреза земной коры) представляют в ГИС-форматах или форматах, создаваемых специализированным для обработки геофизических данных программным обеспечением (ESRI ArcGis, ESRI ArcView 3.x, MapInfo, Surfer 6.0 и выше, Geosoft) с дополнительной нагрузкой (топооснова, внемасштабные элементы, знаки, символы и др.) и оформленным зарамочным пространством карт. Геолого-геофизический разрез представляют в форматах цифровых карт или  графическом формате CorelDraw.

8.4.4 Макеты картографических компонент, подготовленные для печати, формируют в форматах PDF.

8.5 Цифровые в масштабе 1:500 000

8.5.1 Комплект включает:

- карту аномального магнитного поля;

- схему гравитационных аномалий;

8.5.2 Цифровые карты подготавливают только в части создания цифровых моделей карты аномального магнитного поля и схемы гравитационных аномалий без оформления в специализированном программном обеспечении.

8.5.3 Состав и характеристики объектов цифровой модели карты  аномального магнитного поля полностью регламентируются “Требованиями к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 второго издания (вторая редакция)» (2010) для компоненты MAGN.

8.5.4 Состав и характеристики объектов цифровой модели схемы гравитационных аномалий полностью регламентируется «Едиными требованиями к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000» (2011) для компоненты GRAV.

8.5.5 В компоненту и одноименный пакет MAGN входят следующие темы (шейп-файлы):

- magna – является набором полигональных объектов, отвечающих за раскраску полотна карты между изолиниями поля

- magnl - является набором линейных объектов, представляющих собой изолинии поля

- magnp - является набором точечных объектов, представляющих собой экстремальные значения поля

8.5.6 В компоненту и одноименной пакет GRAV входят следующие темы (шейпфайлы):

- grava – является набором полигональных объектов, отвечающих за раскраску полотна карты между изолиниями поля

- gravl - является набором линейных объектов, представляющих собой изолинии поля

8.6 Объяснительную записку к ГФО-200, ее структуру, содержание и титульный лист формируют в соответствии с образцами, приведенными в прил. 2-3. Текст записки и приложения к ней выполняют с соблюдением ГОСТа Р-53579-2009 (Отчет о геологическом изучении недр) - формат страниц A4 (для больших табличных приложений и отдельных иллюстраций допускается формат A3); картографические материалы представляют с угловыми штампами, распечатки всех авторских цифровых макетов представляют в цветном исполнении.

8.7 Цифровую информацию по листу ГФО-200, размещенную в рамках общей структуры комплекта Госгеолкарты-200/2 (см. прил. 4) и записанную на носитель (диск), по смысловому содержанию представляют в корне папки «OGFO» в структурированном виде в следующих 7 папках (каталогах).

8.7.1 Папка «Passport» содержит в цифровой форме паспорт комплекта ГФО-200 в виде таблицы (прил.1).

8.7.2 Папка «Data» содержит цифровые данные трех информационных уровней в виде трех самостоятельных папок (см. п. 8.3).

8.7.2.1 Папка «Level_1» содержит данные 1-го информационного уровня.

8.7.2.2 Папка «Level_2» содержит данные 2-го информационного уровня

8.7.2.3 Папка «Level_3» содержит данные 3-го информационного уровня и информацию о нормальном магнитном поле Земли и состоит из двух папок, в которых в формате GRD* находятся:

- папка «Base» - цифровые модели геофизических полей и трансформант полей с обрамлением, цифровые модели геофизических полей и трансформант без обрамления (в границах миллионного листа), необходимые для создания цифровых карт;

- папка «Norm» - цифровая модель нормального магнитного поля Земли эпохи 1965 г (модель ВСЕГЕИ) в границах номенклатурного листа с обрамлением в один лист масштаба 1:50 000 и нормального поля использованных аэромагнитных данных (если такое имеется) в границах участков съёмок.

8.7.3 Папка «Map» содержит подготовленные в ГИС форматах картографические компоненты комплекта ГФО-1000 - цифровые карты, схемы, разрезы в масштабе 1:200 000, которые формируют с соблюдением приведенной ниже структуры и состава папок:

8.7.3.1 Папка «Mag» содержит результирующие магнитометрические данные:

- шейп-файлы изолиний аномального магнитного поля, изолиний нормального магнитного поля Земли и экстремумов.

8.7.3.2 Папка «Grav» содержит результирующие  гравиметрические данные:

- шейп-файлы изолиний g и экстремумов;

8.7.3.3 Папка «Ags» содержит результирующие данные по радиометрии:

- шейп-файлы изолиний ЕРЭ, МЭД и экстремумов;

8.7.3.4 Папка «Schema» содержит элементы, использованные в схеме предварительной  комплексной интерпретации геофизических данных:

- папка «Rayon» - шейп-файлы элементов районирования геофизических полей;

- папка «Interpr» - шейп-файлы элементов интерпретации геофизических данных (линеаменты, выделенные по особенностям аномального магнитного поля или поля  силы тяжести и т.п.).

8.7.3.5 Папка «Razrez» содержит элементы, используемые в геолого-геофизических разрезах земной коры.

8.7.3.6 Папка «Izuch» содержит шейп-файлы участков геофизических съемок (контуров картографических материалов) с атрибутивными данными (номер отчета, название отчета, автор, организация, год) использованные при построении схем изученности и схем использованных геофизических материалов. Также в данной папке хранятся цифровые схемы изученности и схемы использованных геофизических материалов в ГИС-формате (ESRI ArcGis, ESRI ArcView 3.x, MapInfo).

8.7.3.7 Папка «Topo» содержит папки пакетов (DNET, HYPS и т.д.) цифровой топографической основы (ЦТО) с шейп-файлами, структура и содержание данной папки полностью регламентируется “Требованиями….,2009”[18].

8.6.3.8 Название файла карт формируют по аббревиатуре L-NN-METHOD, где L-NN - номер номенклатурного листа (например: R-45, Р-44 и т.д.), METHOD – обозначение потенциального метода (аномальное магнитное поле – Mag, поле силы тяжести – Grav, МЭД – MED, U, Th, K).

8.7.4 Папка «Maket» (макеты для печати) содержит в форматах PDF цифровые карты, схемы и разрезы в масштабе 1:200 000, приведенные в папке «Map».

8.7.5 Папка «Zap» содержит текст объяснительной записки в формате DOC или RTF с иллюстрациями и приложениями. В цифровые материалы объяснительной записки включают основной текст со списком литературы. текстовые и табличные приложения; иллюстративный материал.

## 8.7.6 Папка «Dkm» содержит документы, относящиеся к апробации материалов Геофизической секцией НРС Роснедра в формате DOC или RTF с именем, отражающим содержание документа:

- сопроводительное письмо организации-исполнителя работ с описью всех материалов комплекта в их физическом представлении (объяснительной записки на бумажной основе с графическими приложениями, компакт-диск (диски) с цифровыми материалами);

- протокол рассмотрения комплекта НТС (Ученым советом) организации-исполнителя работ;

- два экспертных заключения экспертов ГФС НРС: по комплекту ГФО с объяснительной запиской и по цифровым данным.

- справка организации-исполнителя о внесении исправлений в материалы ГФО-200 (в случаи наличия замечаний по результатам апробации ГФС НРС Роснедра)

- протоколы рассмотрения комплекта ГФС НРС Роснедра или бюро НРС Роснедра.

## Примечание. Каждый документ представляют отдельным файлом в виде сканированного образа в формате PDF. Цветные печати и факсимиле вставляют в файлы растровыми фрагментами.

## 8.7.7 Папка «Dop» содержит дополнительные материалы, которые могут быть на усмотрение исполнителя добавлены в комплект ГФО-200 и для которых не предусмотрено место в структуре комплекта (картографические материалы по тектоническому районированию, данные по сейсмическим профилям, данные электроразведочных профилей и т.п.). Структура и состав папки «Dop» не регламентированы, однако они обязательно должны быть описаны в сопроводительном файле вложенным в папку

# 9.	Порядок представления и апробации ГФО-200

## 9.1 Полный комплект материалов по листу ГФО–1000,  представляемый в ГФС НРС (либо бюро НРС) для апробации включает.

## 9.1.1 Цифровые материалы информационного обеспечения ГФО-200 на диске:

- данные трех информационных уровней;

- карты и схемы  в ГИС-форматах;

- разрезы;

- макеты печати всех картографических компонент комплекта;

- дополнительные геолого-геофизические материалы в электронном виде;

- материалы объяснительной записки в электронном виде;

- сопроводительные документы в электронном виде (представлении).

## 9.1.2 Распечатки на бумажном носителе:

- всех макетов печати (графических приложений);

- объяснительной записки и сопровождающих ее материалов;

- оригиналы сопроводительных документов.

## 9.2 Комплект представляемых в ГФС НРС заверенных оригиналов сопроводительных документов на бумажной основе включают:

- сопроводительное письмо за подписью руководителя организации-исполнителя работ с описью всех представляемых материалов;

- копии технического (геологического) задания и календарного плана;

- протокол рассмотрения материалов НТС организации-исполнителя работ;

- экспертное заключение о возможности распространения (тиражирования) в открытой печати (при необходимости).

## 9.3 Комплект цифровых материалов ГФО представляют на диске в одной головной папке в соответствии со структурой, приведенной в прил. 4. В случае сдвоенных или счетверенных листов указывается первая номенклатура. Головную папку комплекта ГФО в полном составе представляют на диске. В коробку диска должна быть вложена отпечатанная по размеру коробки этикетка с указанием на чистом фоне полного названия организации-исполнителя, наименования карты (ГФО-200), номенклатуры листа (листов), даты записи.

Примечание. Представляемые на CD ГИС-проекты должны быть «отвязаны» от имени диска и открываться как непосредственно с CD, так и после копирования головной папки всего комплекта цифровых материалов в корневой каталог любого логического диска компьютера.

## 9.4 ГФС НРС проводит экспертизу всех представленных материалов, на основании которой составляет заключение с оценкой их геолого-геофизического содержания и соответствия утвержденным нормативно-методическим документам, включая настоящие «Требования…».

## 9.5 Неотъемлемой частью экспертизы является проверка соответствия цифровых карт, схем, разрезов с их распечатками, а также  цифровым данным третьего информационного уровня.

9.8 В случае выявления грубых отклонений от установленных настоящими Требованиями комплектности, форматов представления, общей и внутренней структуры цифровых материалов детальная экспертиза их не проводится и материалы возвращаются авторам на переработку.

9.9 При отрицательном заключении Бюро или ГФС НРС материалы комплекта подлежат переработке и повторному рассмотрению, начиная с НТС организации-исполнителя работ.

9.10 Материалы ГФО-200 с протоколом апробации ГФС НРС Роснедра передают в установленном порядке в ФГУ НПП «Росгеолфонд» в составе отчетных материалов по Госконтракту. Рассылку отчетных материалов или комплектов ГФО осуществляют в соответствии с техническим (геологическом) заданием на объект.

## Основные термины, понятия и принятые сокращения

Аналоговые геофизические материалы – карты и схемы на бумажном носителе, используемые для получения цифровых исходных данных.

Геолого-геофизический разрез – отображение вертикального сечения земной коры, составленное по материалам геолого-геофизических наблюдений и бурения, содержащее границы и характеристики отдельных блоков земной коры.

Макет печати - цифровые карты, схемы, разрезы, подготовленные для печати в формате PDF.

Обработка – совокупность процедур преобразования исходных данных для создания цифровых моделей геофизических полей.

Опережающая Геофизическая основа Госгеолкарты 200/2 (ГФО-200) – комплект сводных геофизических материалов по площади листа, подготовленный па опережающем этапе работ по составлению Госгеолкарты 200/2 в соответствии с действующими «Требованиями…» по результатам ранее выполненных съемок.

Основные исходные геофизические данные – результаты измерений магнитного поля, поля силы тяжести, радиометрических полей, представленные в цифровом или аналоговом виде (в графиках и/или изолиниях) и используемые для составления ГФО-200.

Районирование территории – разделение геофизических полей исследуемой территории по комплексу признаков на условно-однородные области (блоки).

Трансформации – совокупность процедур преобразования геофизических полей с целью повышения контрастности отдельных особенностей полей, картирующих определенные элементы геологического строения.

Цифровая карта – цифровая картографическая модель поля с дополнительной нагрузкой (топооснова, внемасштабные элементы, знаки, символы и др.) и оформленным зарамочным пространством.

Цифровая картографическая модель поля –  цифровая модель  поля, представленная в виде изолиний.

Цифровая модель поля (матрица) – обработанная исходная геофизическая информация, интерполированная в узлы регулярной сети.

Список сокращений

АГС – аэрогамма-спектрометрия и аэрогамма-спектрометрический метод.

АМПП – аэровариант метода переходных процессов.

АМТЗ – аудиомагнитотеллурическое зондирование.

ВМП – вращающееся магнитное поле (метод аэроэлектроразведки).

ВП – вызванная поляризация (используется также для обозначения метода вызванной поляризации).

ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование.

ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование.

ВЭЗ-ВП – вертикальное электрическое зондирование (методом вызванной поляризации).

ГБЦГИ – Государственный банк цифровой геологической информации.

ГИС – географическая информационная система (в картографии).

ГИС – геофизические исследования скважин (в разведочной геофизике).

ГМТЗ – глубинное магнитотеллурическое зондирование.

ГСЗ – глубинное сейсмическое зондирование.

ГФО – геофизическая основа Государственной геологической карты.

ГФО-200 – ГФО Госгеолкарты масштаба 1:200 000 второго издания.

ГФС НРС Роснедра – Геофизическая секция НРС Роснедра.

ДИП – дипольное индуктивное профилирование.

ДК – длинный кабель (метод длинного кабеля).

ДП – дипольное профилирование.

ДЭЗ – дипольное электрическое зондирование.

ЕРЭ – естественные радиоактивные элементы (уран, торий калий)

ЗМПП – зондирование методом переходных процессов.

КМПВ – корреляционный метод преломленных волн.

МОВ – метод отраженных волн.

МОВЗ – метод обменных волн землетрясений.

МПВ – метод преломленных волн.

МПП – метод переходных процессов.

МТЗ – магнитотеллурическое зондирование.

МЭД – мощность экспозиционной дозы.

НРС Роснедра – Научно-редакционный совет по геологическому картированию территории Российской Федерации Федерального агентства по недропользованию.

ОГТ – общая глубинная точка (метод общей глубинной точки).

СГ – срединный градиент (метод срединного градиента).

СДВР – сверхдлинноволновые (СДВ) радиостанции (Р) (метод сверхдлинноволновых радиостанций).

ТЗ – техническое (геологическое) задание.

ЦТО – цифровая топографическая основа.

ЧЗ – частотное зондирование.

Список литературы

1 Временные требования к геофизическому обеспечению геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание) //Временные требования к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). – М.: МПР РФ, 1999. –С. 79-100.

2 Временные требования к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание) – М.: МПР РФ, 1999. – 160 с.

3 Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000. – М., СПб.: Роскомнедра, 1995. –244 с.

4 Камеральная обработка материалов геологосъемочных работ масштаба  1:200 000. Методические рекомендации по ГСР-200. – Вып.2. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. – 384 с.

5 Методические рекомендации по геофизическому обеспечению геологосъемочных работ масштаба 1:200 000. – СПб.: ВИРГ-Рудгеофизика, 2000. – 240 с.

6 Использование геофизических данных для прогнозно-минерагенических исследований  при создании комплектов листов госгеолкарты масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. Методическое пособие. – СПб.: ФГУНПП «Геологоразведка», 2009. – 97 с.

7 Организация и содержание геологосъемочных работ масштаба 1:200 000. Вып.1. Методические рекомендации. СПб.: ВСЕГЕИ, 1995. – 136 с.

8 Петрофизика. Справочник. В трех книгах /под редакцией H.Б. Дортман/ - М.: Недра, 1992.

9 Требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 второго издания (вторая редакция). – СПб.: ВСЕГЕИ, 2010 08.

10 Создание Госгеолкарты-200 с применением компьютерных технологий. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. – 174 с.

11 Положение о порядке представления и рассмотрения комплектов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения в Научно-редакционном совете по геологической картографии Федерального агентства по недропользованию (НРС Роснедра). – СПб.: ВСЕГЕИ, 2005.

12 Инструкция по гравиразведке. – М.: Недра, 1980. – 83 с.

13 Инструкция по магниторазведке. – Л.: Недра, 1981. – 263 с.

14 Инструкция по сейсморазведке. – М., 1986. – 80 с.

15 Инструкция по электроразведке. – Л., 1984. – 352 с.

16 Рекомендации по обработке и интерпретации материалов аэрогеофизических съемок с целью прогноза и поисков твердых полезных ископаемых. Барышникова И.А., Гришечкин Ю.Д., Карасева Н.Б., Шувал-Сергеев В.Н. – СПб.: ФГУНПП «Геологоразведка», 2005. – 146 с.

17 Методические рекомендации по аэрогеофизической картографии с использованием компьютерной технологии работ. Зеленецкий Д.С. – СПб.: ВИРГ-Рудгеофизика, 1997. – 158 с.

18 Техническая инструкция по аэрогамма-спектрометрической съемке. Вавилин Л.Н., Матвеев А.В.и др. М.: 1977. – 188 с.

Единые требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ».  СПб.  2011,  185 с.

Приложение 1

Паспорт комплекта ГФО-200 (образец)

| Общие сведения о комплекте ГФО-200 |
| --- |
| Название комплекта (номенклатурные листы) | Q-56-VI |
| Организация-составитель | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ») |
| Авторы | Литвинова Т.П., Тимофеева И.К, Алексеев Е.П., Езерская Т.А. |
| Объект, в рамках которого был составлен комплект ГФО-200 | «Создание опережающих геофизических основ Госгеолкарты-200/2» |
| Название и номер госконракта | АМ-ХХ-ХХ/ХХ от 07.06.2010, «Создание опережающих геофизических основ Госгеолкарты-200/2» |
| Авторы и год окончательного отчета по госконтракту |  |
| Дата апробации ГФС НРС | ЧЧ.ММ.ГГГГ |
| Эксперты | Беляев И.В., Черных А.А. |
| Номер протокола заседания ГФС НРС | № 11 от 26.10.2011 |
| Комплектность | Обязательные карты (масштаб 1:2 00 000) |
|  | 1.Карта аномального магнитного поля |
|  | 2.Карта аномального гравитационного поля |
|  | 3.Геолого-геофизический разрез по линии А-Б |
|  | 4. Геолого-геофизический разрез по линии Б-В |
|  | 5.Схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных |
|  | Дополнительные карты |
|  | 1.Карта модуля горизонтального градиента аномального магнитного поля |
|  | 2.Карта вертикального градиента аномального магнитного поля |
|  | 3. Карта локальной составляющей аномального магнитного поля |
|  | 4. Карта региональной составляющей аномального магнитного поля |
|  | 5. Карта модуля горизонтального градиента аномального гравитационного поля |
|  | 6. Карта вертикального градиента аномального гравитационного поля |
|  | 7. Карта локальной составляющей аномального гравитационного поля |
|  | 8. Карта региональной составляющей аномального гравитационного поля |
| АНОМАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ |
| Цифровые данные |
| 1 уровень |
| Наименование данных | Оцифрованные карты графиков аномального магнитного поля, масштаб 1: 200 000 |
| Наименование файла (папки) | R5731A.xyz, R5635A.xyz, R5633M.xyz и т.д |
| Место хранения в структуре комплекта | Папка Q-56_Data\Level_1 |
| Формат хранения | ASCII (GEOSOFT) *.XYZ |
| Программное обеспечение, использованное при создании данных | GEOSOFT, SURFER |
| Параметры проекции | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| 2 уровень |
| Наименование данных | Увязанные оцифрованные карты графиков аномального магнитного поля, масштаб 1: 200 000 |
| Наименование файла (папки) | Q56Gkмаршр_увязан.xyz |
| Место хранения в структуре комплекта | Папка Q-56_Data\Level_2 |
| Формат хранения | ASCII (GEOSOFT) *.XYZ |
| Программное обеспечение, использованное при создании данных | GEOSOFT, SURFER |
| Параметры проекции | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| Размер ячейки матрицы | Увязанная база данных |
| 3 уровень |
| Наименование данных | Матрицы: аномального магнитного поля, модуля горизонтального градиента аномального магнитного поля, вертикального градиента аномального магнитного поля, локальной составляющей аномального магнитного поля региональной составляющей аномального магнитного поля нормального магнитного поля |
| Наименование файла (папки) | DT_Q56.grd fhg-m_Q56.grd fhg-m_Q56.grd m-lok1_Q56.grd, m-lok2_Q56.grd, m-lok2_Q56.grd m-lok2_Q56.grd norm_pole_Q56.grd |
| Место хранения в структуре комплекта | N_53_Data\Level_3 |
| Формат хранения | *.GRD |
| Программное обеспечение, использованное при обработке данных | SURFER 8 |
| Параметры проекции данных | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| Размер ячейки матрицы | 500x500 m |
| Цифровые карты |
| Название карты | Карта аномального магнитного поля Карта модуля горизонтального градиента аномального магнитного поля Карта вертикального градиента аномального магнитного поля Карта локальной составляющей аномального магнитного поля Карта региональной составляющей аномального магнитного поля |
| Наименование файла (папки) | Прил 1-DT_Q56.srf Прил 6-Карта модуля гориз град DT.srf Прил 7-Карта модуля верт град DT.srf Прил 8-Карта лок сост DT.srf Прил 9-Карта рег сост DT.srf |
| Место хранения в структуре комплекта | N53_Map |
| Формат хранения | *.srf |
| Программное обеспечение, использованное при создании карты | Surfer 10 |
| Параметры проекции карты | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| АНОМАЛЬНОЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ |
| Цифровые данные |
| 3 уровень |
| Наименование данных | Матрицы: аномального гравитационного поля, модуля горизонтального градиента аномального гравитационного поля, вертикального градиента аномального гравитационного поля, локальной составляющей аномального гравитационного поля региональной составляющей аномального гравитационного поля |
| Наименование файла (папки) | DG_Q56.grd fhg-gr_Q56.grd fvg-gr_Q56.grd, g-lok1_Q56.grd g-lok2_Q56.grd |
| Место хранения в структуре комплекта | N_53_Data\Level_3 |
| Формат хранения | *.GRD |
| Программное обеспечение, использованное при обработке данных | SURFER 8 |
| Параметры проекции данных | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| Размер ячейки матрицы | 500x500 m |
| Цифровые карты |
| Название карты | Карта аномального гравитационного поля Карта модуля горизонтального градиента аномального гравитационного поля Карта вертикального градиента аномального гравитационного поля Карта локальной составляющей аномального гравитационного поля Карта региональной составляющей аномального гравитационного поля |
| Наименование файла (папки) | Прил 1-DG_Q56.srf Прил 2-Карта модуля гориз град DG.srf Прил 3-Карта модуля верт град DG.srf Прил 4-Карта лок сост DG.srf Прил 5-Карта рег сост DG.srf |
| Место хранения в структуре комплекта | N53_Map |
| Формат хранения | *.srf |
| Программное обеспечение, использованное при создании карты | Surfer 10 |
| Параметры проекции карты | Gauss-Kruger, 16 zone, meter, Pulkovo 42 |
| РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ |
| Уран |
| ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| Наименование файла (папки) | Q56_OZ.doc |
| Место хранения в структуре комплекта | N53_Zap |
| Программное обеспечение, использованное при создании карты | MS Office 2010 |
| Дополнительные материалы |

Приложение 2

Титульный лист Объяснительной записки (образец)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.П. КАРПИНСКОГО»

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Геофизической основе

Государственной геологической карты Российской Федерации

Масштаб 1:200 000

Лист О-40-VI

## Санкт-Петербург, 2013

Приложение 3

Типовое содержание Объяснительной записки (образец)

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

СПИСОК РИСУНКОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ (СПИСОК КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Изученность магнитометрическими съёмками и характеристика использованных магнитометрических материалов

1.2. Изученность гравиметрическими съёмками и характеристика использованных гравиметрических материалов

1.3. Изученность аэрогамма-спектрометрическими съёмками и характеристика использованных аэрогамма-спектрометрических материалов

1.4. Сейсморазведочные, электроразведочные и другие геофизические материалы

1.5. Физические свойства горных пород.

2. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЯ КАРТ

2.1. Обработка магнитометрических данных, создание цифровых моделей и карт

2.2. Обработка гравиметрических данных,   создание цифровых моделей и карт

2.3. Обработка аэрогамма-спектрометрических данных, создание цифровых моделей и карт

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАНТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ ПОСТРОЕНИЙ

3.1. Трансформации гравиметрических и аэромагнитометрических данных

3.2. Трансформации аэрогамма-спектрометрических (радиометрических) данных

3.3. Построение схемы предварительной  комплексной интерпретации геофизических материалов

3.4. Построение геолого-геофизического разреза земной коры

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОМПЛЕКСА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

4.1 Схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных

4.2. Геолого-геофизические разрезы земной коры

5. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА

6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЦИФРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение 4