## Slide 1
«О роли регионального геологического изучения недр в решении вопросов воспроизводства МСБ Российской Федерации»
О.В. Петров, Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ»
«Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа»
Круглый стол «Необходимость усиления прогнозно-поисковой эффективности регионального геологического изучения недр»

## Slide 2
В настоящее время региональное геологическое изучение недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа закреплено в Законе «О недрах» в качестве главной задачи Государства, решаемой через распределенную систему бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по недропользованию.
РОСНЕДРА
Гидроспецгеология
ВНИИОкеангеология
Росгеолфонд
7 ТФГИ
Музей Самоцветы
ИМГРЭ
Государственные задания
ВСЕГЕИ
ОБАС
Мероприятия ГП «ВИПР»
Федеральные Государственные Бюджетные Учреждения

## Slide 3
Постановлением Правительства РФ № 515 от 31 марта 2021 г. года внесены изменения в Госпрограмму ВИПР

## Slide 4
Сводное и обзорное геологическое картографирование территории Российской Федерации и ее континентального шельфа

## Slide 5
БД Госгеолкарт
Запад
Урал
ЗапСиб
ВостСиб
Забайк
,,,
Арктика
…
…
Локальная сеть ВСЕГЕИ
Пользователи, подключаемые через удаленный рабочий стол ВСЕГЕИ
…
…
Удаленный пользователь
Удаленный пользователь
Интернет, VPN
Виртуальная машина с ArcGis
Интернет, VPN
Тектоническая карта России
(многопользовательский режим создания)

## Slide 6
ИС «Карта магматических формаций»

## Slide 7
«Карта закономерностей размещения золото-медно-порфировых месторождений России масштаба 1:2 500 000»
Рудные объекты порфирового семейства
на территории Российской Федерации
Площади,
перспективные на выявление объектов порфирового семейства, характеризующиеся проявленностью прямых поисковых признаков оруденения

## Slide 8
Академик
Ю.Г. Леонов
(1934-2018)
Генеральный Секретарь
в 1987-1996 гг.,
Президент
в 1996-2012 гг.
Академик А.И.Ханчук
Президент с 2018 года
Подкомиссия CGMW по Тектоническим картам основана в 1956 году
И.И.Поспелов
Генеральный секретарь
с 2000 года
Чл.-корр. РАН О.В. Петров,
Вице-президент CGMW по Северной Евразии с 2004 года
ВСЕГЕИ
С.П. Шокальский
(1952-2020)
Генеральный секретарь CGMW по Северной Евразии с 2004 года
ВСЕГЕИ
Подкомиссии по Северной Евразии и Тектоническим картам Комиссии по геологической карте Мира (CGMW) традиционно возглавляются российскими учеными, которые имеют большой опыт и давние традиции тектонического картографирования в Арктике и Азии.
Академик В.Е. Хаин
(1914-2009)
Генеральный секретарь
в 1972-1987 гг.,
Президент
в 1987-1996 гг.
Подкомиссия CGMW по Северной Евразии (до 1996 г.– по СССР) основана в 1960 г.

## Slide 9
TECTONIC MAP OF THE ANTARCTIC
Scale 1:10 M, CGMW, 2012
Карты, составленные под эгидой Комиссии по геологической карте Мира
TECTONIC MAP OF THE ARCTIC
Scale 1:10 M, CGMW, 2019
TECTONIC MAP OF NORTHERN, CENTRAL
AND EASTERN ASIA, Scale 1:2.5M, VSEGEI, 2012
INTERNATIONAL GEOLOGICAL MAP OF ASIA – IGMA 5000

## Slide 10
Новая Тектоническая карта Мира масштаба 1:35 000

## Slide 11
Тектоника Азии (Северная, Центральная и Восточная Азия)
Тектоника Арктики

## Slide 12
Карта четвертичных образований территории
Российской Федерации м-ба 1:2,5М, 2019 г.
Геологическое изучение опасных процессов,
связанных с миграцией углеводородов
в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории, 2020 г.
Тектоническая карта Арктики м-ба 1:10М, 2018 г.

## Slide 13
Государственное геологическое картографирование территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:1 000 000
Прирост мелкомасштабной
геологической изученности (тыс. км2)
Завершенные до 2021
Листы Госгеолкарты-1000/3
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
 | 1406.5 | 1397.2 | 1407.1
Переходящие на 2021
В работе с 2021
Мониторинг Госгеолкарты-1000/3
Оценочный этап (2020 г), подготовительный (2021 г)
Оценочный этап (2021 г)

## Slide 14
Единая геолого-картографическая модель (ЕГКМ) - масштабируемая программно-технологическая платформа, обеспечивающая сбор, обработку, ведение и представление цифровой геологической информации
ИС Росгеолфонда МПИ (ГКМ увязанный с ГБЗ), лицензиии, изученность
Другие БИРы Роснедра
Промежуточные БД
ИС БД петротипов
ИС БД стратотипов (ЭССФ)
ИС БД сводных и обзорных карт
ИС БД участков Р3
ИС БД ООПТ
ИС БД геохрон
141 исходных комплектов (197 листов) ГК-1000/3
+ 141 БПГД
Собственно
Мониторинг ГК-1000/3
N-распределенных редакторов
БД ЕГКМ, интерфейсы взаимодейст.
БД серийн. легенд
ИС БД первич.и сопр. данных (Карта фактов)
Промежуточные БД
Глобальные БД - DDE,геохронология, стратиграфия
Аналоговый комплект ГК-1000/3, блок листов
ВЭБ-приложение ГК всей территории РФ
Информация по любому слою должна быть доступна для выгрузки в локальный проект

## Slide 15
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 3067340 | 6290669 | 9554795 | 11770755 | 18057449 | 49094045
Количество запросов к
картографическому серверу ВСЕГЕИ

## Slide 17
Создание единой, иерархически увязанной системы
минерагенического районирования
в комплектах Госгеолкарты-1000/3

## Slide 18
Государственное геологическое картографирование территории Российской Федерации масштаба 1:200 000
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
 | 77 | 77 | 77
Прирост среднемасштабной
геологической изученности (тыс. км2)

## Slide 19
В рамках работ по созданию комплектов ГК-1000/3
В рамках работ по созданию комплектов ГК-200/2
Партии ВСЕГЕИ
Совместные работы
В рамках других работ
Полевые работы
Полевые работы выполнялись на 95 объектах:
ВСЕГЕИ - 43 полевых партий,
Подрядчики - 52 полевые партии
(в т.ч. совместно с партиями ВСЕГЕИ)
Полевые работы по Государственному заданию ФГБУ «ВСЕГЕИ» - 2020

## Slide 20
Выделен Васильевский золоторудно-россыпной узел. Апробированы прогнозные ресурсы рудного золота P3 – 80 т. (минерализованные зоны и жилы золото-малосульфидно-кварцевой формации)
В рамках ГДП-200 проведен комплекс геофизических заверочных работ (ВЭЗ-ВП, магниторазведка), металлометрическое опробование, штуфное и бороздовое опробование. Пункты минерализации и минерализованные зоны над невскрытыми интрузиями показали содержания золота от 0,17 до 6,18 г/т.
Васильевский золоторудно-россыпной узел с ресурсами Р3 – 80 т. рекомендован как первоочередной.
Объект лицензирован недропользователем в 2020-2021 г.
По результатам интерпретации материалов КАГС-50 и геохимических аномалий выделен перспективный участок Туринский
ГДП-200 листов M-50-I (Карымская площадь)
Отв. исполнитель АО «СибПГО» (ОСП «Читагеологоразведка») А.В. Куриленко
Отв. исполнитель по объекту Госзадания ФГБУ «ВСЕГЕИ» Ю.Е. Вовшин
Участок Туринский

## Slide 21
Внедрение современных лабораторных методов и технологий
Изучение закономерностей распределения элементов-примесей (REE, Y, Hf, U, Th, Pb) в цирконе из магматических пород , как индикатор рудоносности Au-Cu-порфировых систем – изучение на вторично-ионном масс-спектрометре (SIMS)
Положение геохимического состава изученных зерен цирконов из образцов магматических пород Малмыжского и Понийского рудных полей на вариационных диаграммах: Eu/Eu* ‑ (Ce/Nd)/Y (вверху) и Eu/Eu* ‑ Dy/Nd (внизу), на которых для сравнения вынесены фигуративные точки геохимических составов цирконов из рудовмещающих интрузивных пород ведущих Au-Cu- и Au-Cu-Mo-порфировых месторождений Китая в сравнении с заведомо безрудными магматическими образованиями различных регионов мира (по Ю. Лу с соавторами Lu et al., 2016, Петров, 2020).

## Slide 22
Используется программно-технологический комплекс полевой документации Sherpa для привязки геологических наблюдений
Sherpa-Android. Инструменты фиксации полевых наблюдений.
Внедрение современных технологий

## Slide 23
Актуализируется техническая документация, составляются «Методические рекомендации по использованию технологии..»
Модернизация комплексной технологии использования мобильных устройств
при проведении ГРР.
Пятое заседание Рабочей группы в области геологии и горной промышленности XVIII сессии Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в формате видеоконференции Кубинская сторона просит рассмотреть вопрос о передачи технологии SHERPA
средства фиксации результатов шлихового опробования, литохимического опробования донных отложений и литохимического опробования по вторичным ореолам;
средства использования предопределенных сетей наблюдений, заданных на этапе предполевой подготовки;
средства описания горных выработок – шурфов, канав, расчисток и скважин;
средства фиксации треков движения с использованием данных GPS;
инструмент для измерения элементов залегания с использованием сенсоров мобильного устройства;

## Slide 24
ГГК 1000/3 лист S-48 (2006-2009 г)
ГС200, Барковская площадь (2012-2014 г.)
Издание (2015-2016 г.)
Верхнеленинградская площадь (2009-2012 г.)
геохимия
геофизика
Березиты
Au
13,00 г/т.
Черные сланцы
Au 1,05 г/т.
Два типа руд Верхнелениградского рудного узла
Детальные поисковые работы м-ба 1:25 000 и 1:10 000 (2015-2017 г.)
с проходкой траншей и бурением
Лицензия КРР03524БП
25.12.2020 - 31.12.2027
От Госгеолкарты-1000/3 (2006 г.) к работам поисковой стадии и лицензированию (2020 г.)
Таймыро-Североземельская серия листов
Госгеолкарта-1000/3, 91 тыс. км2
«Общие поиски», 180 км2
Госгеолкарта-200 4.1 тыс км2
«Детальные поиски», 56 км2
«Лицензирование»
Р3 150 т
Р3 70 т
Р2 28 т
Р3 70 т
Р2 28 т
Рудное тело по траншее 19 м, Au 2,2 г/т
Au
Au
Au
Au Р2 38 т

## Slide 25
Полевые работы при разных видах современных ГСР -200 (ГДП-200, ГМК-200, ГГК-200) в зависимости от типа геологического строения района могут отличаться методологией, методикой проведения и итоговыми материалами. Однако все они исключают равномерное исхаживание территории, как это было при ГС-200, ГС-50 прежних поколений.
Основной их проведения является методика групповой геологической съемки, подразумевающая изучение опорных участков с необходимой детальностью (вплоть до м-ба 1:50 000 и крупнее с целью решения принципиальных вопросов взаимоотношений картографируемых подразделений, установления возраста современными методами, решения вопросов их минерагенической специализации и затем прослеживание установленных закономерностей с помощью дистанционных и геофизических методов на всей территории листа.
Опорные участки
1
2
3
1
2
3
Разноранговый уровень изучения в составе работ по ГСР-200
Карта фактического материала по итогам
ГСР-200/2
Варианты работ разного масштаба
в составе ГСР-200
4
4
3
Решение задач прогнозно-поисковой направленности при производстве ГСР-200
ВОПРОС ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНЫХ ПЛОЩАДЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕН НА СТАДИИ ГСР-200
(при условии увеличения стоимости работ, до уровня реальной оценки прогнозного потенциала соответствующего ранга)
Выделение новых перспективных площадей ранга рудных узлов с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3,
по наиболее изученным участкам ранга рудных полей категории Р2 (при наличии данных) ,
при недостатке данных Р3 локализованные.

## Slide 26
Метаморфизованные брекчии, контролирующие размещение золоторудных метасоматитов
Включения золотинок и сульфидов в силикатной матрице. Аншлиф 3188а
По результатам анализа атомно-абсорбционным методом на золото 57 первоочередных проб рудного поля «г. Лисья» получены положительные результаты – 90% проб со значимыми содержаниями и в 20% проб содержания составляют от 1,2 до 30 г/т.
Предварительная оценка
прогнозных ресурсов золота
рудного поля г. Лисья : P2 – 28 т, южного фланга рудного узла:
P3 – 90 т
Рудное поле г. Лисья
Контур проведенных электроразведочных работ
Территория МО РФ
Листы R-36-XXVII, XXVIII (Урагубская площадь)
Отв. исполнитель ФГБУ «ВСЕГЕИ» Л.В. Вороняева
Отв. исполнитель АО «СЗ ПГО» А.В. Гусев

## Slide 27
По результатам КАГС-50 проведены заверочные наземные геологические, геофизические и геохимические работы, включающие:
электроразведку методом вызванной поляризации в модификации
срединного градиента (ВП-СГ);
магниторазведку;
гамма-спектрометрию;
отбор геохимических проб по вторичным ореолам рассеяния;
поисковые маршруты масштаба 1:50 000.
Полученные результаты, позволили локализовать первоочередную перспективную площадь в ранге рудного поля в надинтрузивной части Рассошинского массива
ГДП-200 и подготовка к изданию листов Q-55-XXIX,XXX (Рассошинская площадь)
ФГБУ «ВСЕГЕИ», отдел Якутии. Отв. исполнитель ведущий геолог Сычев С.Н. Норильский филиал ВСЕГЕИ Отв. исполнитель Бомбизов Е.А.
Выделен Урадан-Рассошинский медно-молибден-золоторудный узел.
Апробированы прогнозные ресурсы Р3
рудного золота – 112 т
меди – 2070 тыс. т
молибдена – 56 т

## Slide 28
ГДП-200 листов Q-58-XXI,XXII (Верхне-Олойская площадь)
ФГБУ ВСЕГЕИ, отдел Урала. Ответственный исполнитель- ведущий научный сотрудник Е.В.Старикова
ООО «Геохимпоиски». Ответственный исполнитель - Ю.Н. Николаев
Ответственный исполнитель ФГБУ «ВСЕГЕИ» Е.В.Старикова
Локализован перспективный участок (потенциальное рудное поле)
Правое Крыло
Включает высококонтрастную литохимическую аномалию золота, серебра и сопутствующих элементов на площади 1×2 км. В ее контурах установлено 7 рудных зон протяженностью до 50-160 м, шириной 1-2 м с содержаниями
Au от 0,n до 12-27 г/т, Ag от n×10 г/т до 2 кг/т (золото-серебряная рудная формация, тип минерализованных зон дробления).
Предварительная оценка P2 рудного поля: Au – 50 т Ag – 750 т
Локализовано 3 потенциальных золоторудных поля с суммарными прогнозными ресурсами Р2 - Au -105 т , Ag – 1600 т
Площади уже лицензированы до завершения ГДП-200

## Slide 29
КЗПИ ГГК-1000/3 листа K-53 (2011)
ГК ГГК-1000/3 листа K-53 (2011)
КЗПИ ГГК-200/2 листа K-53-II (авт. вариант) (2020)
ГК ГГК-200/2 листа K-53-II (авт. вариант) (2020)
В результате работ ГДП-200 проведено уточнение геологического строения и минерагенического районирования, что позволило выделить Герасимовскую перспективную площадь
ГДП-200 листов K-53-II (Партизанская площадь)
Отв. исполнитель ФГБУ «ВСЕГЕИ» И.Ю. Куделько
Отв. исполнитель АО «Дальневосточное ПГО» (г. Владивосток) Г.С. Белянский
Авторская оценка прогнозных ресурсов категории Р2 рудного золота Герасимовской площади составляет 30 т. Паспорт объекта направлен на апробацию в ФГБУ «ЦНИГРИ».
Герасимовская площадь включена в Перечень ТПИ на 2021 г. и плановые 2022-2023 гг

## Slide 30
Карта перспективных объектов с оцененными прогнозными ресурсами
категории Р3 и металлогеническим потенциалом
Ресурс доступен на сайте ВСЕГЕИ http://www.vsegei.ru/ru/info/p3/

## Slide 31
Изученность территории Российской Федерации ГС-50 и ГК-200/2

## Slide 32
Этап | I. Региональное геологическое изучение недр |  |  |  | II. Геологическое изучение недр |  | III. Разведка и добыча полезных ископаемых | 
Стадия | 1. Сводное, обзорное, мелкомасштабное геологическое картографирование и прогнозирование полезных ископаемых |  | 2. Среднемасштабное геологическое картографирование | 3. Геологическое доизучение площадей и геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:50 000 (1:25 000) | 4. Поиски месторождений полезных ископаемых | 5. Оценка месторождений полезных ископаемых | 6. Разведка (доразведка) месторождений полезных ископаемых | 7.Эксплуатационная разведка месторождений полезных ископаемых
Подстадия | Сводное и обзорное геологическое картографирование | Мелкомасштабное геологическое картографирование |  |  |  |  |  | 
Масштаб работ | 1:2 500 000 и мельче | 1:1 000 000 (1:500 000) | 1:200 000 | 1:50 000 | 1:50 000 - 1:10 000 | 1:10 000 - 1:2 000 и крупнее |  | 
Результат в виде категории ресурсов/ запасов | Прогнозирование полезных ископаемых с оценкой МП | Создание и мониторинг Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 прогнозирование полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3 | Выявление перспективных площадей для постановки поисковых работ и развития заявительного принципа лицензирования с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3 и Р3-локализованные | Локализация площадей для постановки поисковых работ с оценкой прогнозных ресурсов категории Р2 | Р2, Р1 | С2 и С1 (Р1 на флангах и глубоких горизонтах, составление ТЭО) | R1, R2, В, С1, С2 (составление ТЭО кондиций и ТЭО проекта) | R1, R2, В, С1, С2
Предложения к Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2021 г.

## Slide 33
Региональное геологическое изучение недр на УВС
Прочие расходы на реализацию подпрограммы ВИПР
Затраты на воспроизводство МСБ (ТПИ, УВС и подземные воды)
Суммарные объемы финансирования
Средства недропользователей на воспроизводство МСБ (ТПИ и УВС)
Прочие работы общегеологического и специального назначения
Средства
федерального
бюджета
Объемы финансирования регионального геологического изучения недр и воспроизводства МСБ в России
По данным: Итоги работы Федерального агентства в 2020 году и планы на 2021 год (информационно-аналитические материалы)
2020 год
Средства
федерального
бюджета
Средства
недропользователей
Итого
Региональные геолого-съемочные и геофизические работы
Направления региональных геолого-съемочных и геофизических работ:
Сводное и обзорное геологическое картографирование на территории суши РФ
Проведение работ по геологическому картографированию м-ба 1:1 000 000 на территории суши РФ
Проведение работ по геологическому картографированию масштаба 1:200 000 на территории суши РФ (региональные геолого-съемочные работы)
Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин
Проведение специальных гравиметрических работ
Проведение работ по геологическому картографированию на континентальном шельфе РФ, в Арктике, Антарктике, в Мировом океане и на архипелаге Шпицберген

## Slide 34
Соотношение затрат на воспроизводство Минерально-сырьевой базы и региональное геологическое изучение недр
Общие затраты на воспроизводство МСБ
1,2%
Российская Федерация
С С С Р
Общие затраты на воспроизводство МСБ
40
Ежегодный прирост перспективных участков
Затраты на региональные геолого-съемочные работы
10%
300- 400
Затраты на региональные геолого-съемочные работы
Ежегодный прирост перспективных участков

## Slide 35
Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению
Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50 000 (1:25 000), ВСЕГЕИ, 1984

## Slide 36
Постановление Совета Министров СССР 1954 года «Об усилении роли региональных геолого-съемочных работ»

## Slide 37
Динамика выявления перспективных площадей для постановки
поисковых и поисково-оценочных работ при региональных работах
Востребованность перспективных площадей с оцененными прогнозными ресурсами Р3 в целях лицензирования составляет
350-400 площадей в год, что через 5 – 6 лет приведет к полному исчерпанию созданного фонда перспективных площадей.
Зависимость количества перспективных площадей от объемов ГСР-200 (ГК-200, ГДП-200, ГМК-200)
ГК-200/1
ГК-200/2
По данным: НРС Роснедра - количество листов ГК-200, рассмотренных на НРС по годам http://p3.vsegei.ru/ - Система учета перспективных объектов с оцененными прогнозными ресурсами категории Р3 (Р2, Р1)
1954 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Количество комплектов ГСР-200
Количество перспективных площадей по ГК-200/1
Количество перспективных площадей по ГК-200/2

## Slide 38
Динамика лицензирования перспективных площадей
по заявительному принципу
Количество выданных лицензий
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
42

## Slide 39
ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – АК «АЛРОСА», «ГМК «Норильский никель», «Полиметалл УК» и Московского представительства корпорации «Кинросс Голд» на имя Вице-Премьера Правительства Российской Федерации

## Slide 40
22 декабря 2018 года была утверждена «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», в которой предусматривается усиление работ по региональному геологическому изучению недр.
Для формирования «поискового задела» на уровне 300-400 перспективных объектов в год, вместо нынешних 40 участков, также необходимо Распоряжение Правительства Российской Федерации, аналогичное известному Постановлению Совета министров СССР от 1954 года.

## Slide 41
Поиски и оценка месторождений
Разведка и освоение месторождений
Работы масштабов
1:1 000 000 – 1:200 000
Работы масштаба
1:50 000 – 1:25 000 – 1:10 000
P3+Р2
P2+Р1
запасы АВС1+С2
Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование полезных ископаемых
Затраты государства
Затраты недропользователей
5 лет
6 лет и более
5 лет и более
Поиски Оценка
запасы
C2+C1
15 лет и более
Создание фонда перспектив-ных площадей
Создание фонда перспективных участков с высокими категориями ресурсов
Постановка месторождений на государственный баланс
СССР
Австралия
США
Китай
Стадийность геологоразведочных работ в России (твердые полезные ископаемые)
утверждена распоряжением МПР РФ от 05.07.1999 г. №83-р
Каждая из стадий во временном отношении занимает от 5-ти и более лет. С момента выявления признаков наличия месторождения при проведении региональных геолого-съемочных работ, до постановки месторождения на Госбаланс проходит от 15 и более лет.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Канада
РФ

## Slide 42
Р3, Р3л и Р2

## Slide 43
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!