## Slide 1
«Об усилении прогнозно-поисковой эффективности региональных геолого-съемочных работ»
М.А. Шишкин
Заместитель генерального директора ФГБУ ВСЕГЕИ
по региональным работам

## Slide 2
Изученность территории Российской Федерации ГС-50 и ГК-200/2
Notes: Начну со слайда уже показанного Олегом Владимировичем. На нем отражено состояние изученности ГДП-200 по отношению к ГСР-50
Хорошо видно, что основные перспективные горно-складчатые области уже изучены (Балтийский щит, Урал, Алтай, в значительной степени Забайкалье, Приморский край
Магаданская область, Таймыр. Поэтому необходимо менять стратегию прогнозно-поисковых работ, простым увеличением количества вводимых площадей по ГСР-200
Задача прироста поискового задела не решается

## Slide 3
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ГК-200/2 - комплексность изучения площадей
Выделяются следующие структурно-геологические типы районов проведения ГСР-200, отличающиеся строением геологического разреза (сочетанием структурно-вещественных комплексов — СВК, слагающих структурные этажи и ярусы) в пределах глубины непосредственного изучения:
-ОДНОЯРУСНЫЕ - изучаемые СВК непосредственно выходят на поверхность
- ДВУХЪЯРУСНЫЕ - изучаемые СВК (складчатые или платформенные) перекрыты слабодислоцированными
покровными дочетвертичными СВК значительной мощности;
- - ТРЕХЪЯРУСНЫЕ - изучаемые складчатые и перекрывающие их покровные (осадочные
или вулканогенные) СВК погребены под более молодыми дочетвер-
тичными или четвертичными комплексами значительной мощности.
Геологическая
съемка (ГС-200)
Геологическое
доизучение
площадей
(ГДП-200)
Геолого-
минерагеническое
картирование
(ГМК-200)
Глубинное
геологическое
картирование (ГГК-200)
При необходимости углубленного изучения минерагенической специализации и закономерностей размещения полезных ископаемых)
Геологическая
съемка
шельфа
(ГСШ-200)
Для листов, охватывающих участки шельфа или крупных внутренних акваторий
Конечным итогом всех этих видов работ является создание комплекта Госгеокарты-200/2 соответствующего листа или группы листов, содержащих полные сведения о перспективных участках и их прогнозных ресурсах.
В последние 10 лет из-за недостатка финансирования
работы по глубинному геологическому картированию (ГГК-200) и
геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200)
практически не ставились
Notes: Кратко охарактеризую виды работ по ГСР-200.
Конечным итогом всех этих видов работ является создание комплекта Госгеокарты-200/2 соответствующего листа или группы листов, содержащих полные сведения о перспективных участках и их прогнозных ресурсах
В последние 10 лет из-за недостатка финансирования работы по глубинному геологическому картированию (ГГК-200) и
геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200) практически не ставились, хотя это одни из наиболее эффективных видов работ в современных условиях..
Легко-открываемых с поверхности месторождений практически не осталось.
Поэтому предлагается шире ставить именно ГМК-200 на перспективных площадях, перейти к изучению районов двухярусного, трехярусного строения путем постановки ГГК-200 (один из наиболее перпективных районов - Зауралье).

## Slide 4
Работы по созданию ГК-1000/3 (ГК-200/2) согласно действующим нормативно-методическим документам включают три основных этапа:
1). Подготовительный период и проектирование (Оценка изученности и обоснование постановки ГСР-200)
2). Производство работ по ГСР-200)
3). Подготовка к изданию
СТАДИЙНОСТЬ ПРИ СОЗДАНИИ КОМПЛЕКТОВ ПО ГК-200/2
Этап 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ПРОЕКТИРОВАНИЕ (продолжительность 1-2 года)
Целью подготовительного периода является сбор необходимой геологической информации предшественников, оценка изученности, проведение опережающих работ или составление опережающих основ (дистанционной, геофизической, геохимической) , формирование баз первичных и производных геологических данных, составление комплекта предварительных карт геологического содержания и постановка задач подлежащих решению на последующие этапы, выявление предварительных закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых - как традиционных, так и неизвестных ранее в картируемом районе
1. УГЛУБЛЕННАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ
2. СОЗДАНИЕ ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ПО ИТОГАМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ
3. СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОСНОВЫ
4. СОЗДАНИЕ ОПРЕЖАЮЩИХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ИЛИ ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
5. СОЗДАНИЕ ОПРЕЖАЮЩЕЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИЛИ ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
СТРУКТУРА РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
АНАЛИЗ
И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ЛЕГЕНДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ ГДП
3. СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ КАРТ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ

## Slide 5
МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГСР-200
Полевые работы при разных видах современных ГСР -200 (ГДП-200, ГМК-200, ГГК-200) в зависимости от типа геологического строения района могут отличаться методологией, методикой проведения и итоговыми материалами. Однако все они исключают равномерное исхаживание территории, как это было при ГС-200, ГС-50 прежних поколений.
Основной их проведения является методика групповой геологической съемки, подразумевающая изучение опорных участков с необходимой детальностью (вплоть до м-ба 1:50 000 и крупнее с целью решения принципиальных вопросов взаимоотношений картографируемых подразделений, установления возраста современными методами, решения вопросов их минерагенической специализации и затем прослеживание установленных закономерностей с помощью дистанционных и геофизических методов на всей территории листа.
1
2
3
Разноранговый уровень изучения в составе работ по ГСР-200
ВОПРОС ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕН НА СТАДИИ ГСР-200
(при условии увеличения стоимости работ, до уровня реальной оценки прогнозного потенциала соответствующего ранга)
Карта фактического материала по итогам ГСР-200/2
Варианты работ разного масштаба
в составе ГСР-200
4
Опорные участки
1
2
3
4
3
Notes: Существует устойчивое заблуждение, особенно среди твердовиков, что ГДП-200 – это некая пересьемка в масштабе 1:200 000. Это далеко не так.
Однако если обработку внимание на подходы к ОГФО и ОГХО то их идеологи предлагают именно пересьемку при этом геохимики идут по направлению все большего разрежения сети.
На мой взгляд это глубокое заблуждение. При постановке ГДП основной целью в изученных районах должна стать детализация и заверка уже известных аномалий.
Как правило, мы ставим работы не белых пятнах.
Частично эта проблема мы пытаемся решить перейдя к повсеместной постановке в перпективных районах работ по оценке изученности.

## Slide 6: Геолого-съемочные работы масштаба 1:200 000 остаются и сегодня наиболее эффективным в прогнозно-поисковом отношении видом региональных исследований
Этапы, стадии | Объект изучения | Цель работ | Основной конечный результат | Виды работ | 
Этап I. Региональное геологическое изучение недр |  |  |  |  | 
Стадия 2. Среднемасштабное геологическое картографирование территории суши и континентального шельфа Российской Федерации в масштабе 1:200 000 и прогнозирование полезных ископаемых. | Площади отдельных номенклатурных листов и/или их групп, охватывающие минерагенические зоны, бассейны и их части, рудные районы, в пределах сухопутной части, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. | Создание Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, других карт геологического содержания того же масштаба в аналоговой и цифровой форме с электронными базами данных, как основного источника информации для определения закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых и предварительной оценки перспективности площадей для прогнозирования месторождений минерального сырья, использования и охраны недр, а также других аспектов хозяйственной деятельности и регулирования недропользования. | Государственная геологическая карта м-ба 1:200000 в обязательном комплекте в ГИС-формате. Карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, с контурами перспективных площадей в ранге минерагенических зон и бассейнов и их частей, потенциально перспективных рудных районов, рудных узлов, рудных полей. Выделение новых перспективных площадей ранга рудных узлов с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3, по наиболее изученным участкам ранга рудных полей (при наличии данных) категории Р2, при недостатке данных Р3 локализованные. Площади, перспективные для последующего изучения и выявления месторождений полезных ископаемых прогнозируемых рудно-формационных типов. |  | Геологическая (ГС-200, ГГС-200. ГСШ-200), геохимическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая съемки, прогнозно-минерагенические, геолого-экономические и эколого-геологические исследования, геологическое, гидрогеологическое доизучение ранее заснятых площадей (ГДП-200), глубинное геологическое картирование (ГК-200); их комплексирование с опережающими и сопровождающими аэрокосмическими, съемками, стратиграфическими, геоморфологическими и другими специальными исследованиями.

## Slide 7
Карта потенциального Роосошинского
золото-меднопорфирового рудного поля
Прогнозные ресурсы кат. Р3
Cu - 2 070 тыс. т
Мо - 6 тыс. т
Au - 112 т
Для повышения локализации прогнозных построений при ГСР-200
целесообразно введение дополнительной категории прогнозных ресурсов
для потенциальных рудных полей P3л (локализованные)
Notes: Для повышения локализации прогнозных построений при ГСР-200 целесообразно введение дополнительной категории прогнозных ресурсов
для потенциальных рудных полей P3л (локализованные). Это повысит привлекательность площадей для заявительного принципа.

## Slide 8
В пределах Дзелятышорского массива прогнозные ресурсы палладиевых руд кат. Р2 оцениваются в количестве порядка 20 – 70 т (в среднем 36 т) со средним содержанием 4,0 – 4,3 г/т (в среднем 4,1 г/т). Таким образом, в пределах Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива прогнозируется выявление среднего месторождения палладиевых золото-платиносодержащих руд
По итогам поисково оценочных работ: ресурсы категории Р1 локализованы в 13 рудных телах. Прогнозные ресурсы до глубины 250 м:
золото – 1,56 т (Сср. 0,08 г/т), платина – 2,15 т (0,11 г/т), палладий – 9,29 т (0,48 г/т).
Основным полезным компонентом является палладий.
Соотношение ресурсов золото : платина : палладий составляет 12,0 : 16,5 : 71,5.
Суммарные прогнозные ресурсы категории Р1 условного палладия оцениваются в 22,37 т (Сср. 1,15 г/т).
Результат ГДП-200: выделен и обоснован новый формационный тип оруденения - платиносодержащая (с золотом) титаномагнетитовая формация офиолитовой ассоциации уралид
Проявление Озерное
Пятиреченское
До этого на территории проведены
ГС-200, ГС-50, ГДП-50, разномасштабные поиски на хромиты
ГДП-200 листов Q-41-XI, V, VI (Воркутинская порщадь). 2000-2003 гг.
ЗАО «МИРЕКО, отв. исполнитель М.А. Шишкин

## Slide 9
Суммарные прогнозные ресурсы золота категории Р3 – 438 тонн
ГДП-200 листа O-52-XXVII (Ломамская площадь)
ФГБУ «ВСЕГЕИ», отдел металлогении. Ответственный исполнитель – ведущий геолог Д.С. Артемьев

## Slide 10
Большеоюский Fe-Mn рудный узел потенциальный
Прогнозные ресурсы P3 – 30 млн. т. (Mn руды)
ГДП-200 листов R-41-XXV, XXVI, XXVII (Оюско-Янгарейская площадь)
ФГБУ «ВСЕГЕИ». Отдел полярных районов. Отв. исп. – ведущий геолог К.П. Рязанов
Автор геофизической интрперетации - ведущий геофизик Н.А. Алексеева,
организация бурения ООО «Поляргео» - Д.В. Зархидзе
Карта графиков аномального магнитного поля участка по результатам наземной заверки
Геологическая колонка скв.1
Магнитные аномалии
Схематический геолого-геофизический
разрез участка Большеоюский
Матвеевское Fe-Mn прогнозируемое рудное поле
Прогнозные ресурсы Р2
38 млн т (Mn руды)
Notes: Впервые на территории Пай-Хоя выявлено среднее прогнозируемое месторождение железо-марганцевых руд парнокского (или если брать ближе к классике атасуйского типа)
К сожалению открытие не нашло понимания в ВИМС и ресурсы были поставлены на учет

## Slide 11
ГДП-200 листа N-37-XXI (Узловая)
Московский филиал ВСЕГЕИ, ответственный исполнитель зав. сектора А.А. Николаев
В результате работ составлен комплект ГГК-200/2, пробурено 5 скважин глубиной до 65 м, локализованы перспективные площади целестин содержащих флюсовых известняков с прогнозными ресурсами категории Р3 314,7 млн. т и тугоплавких глин прогнозными ресурсами категории Р3 50,39 млн. т. Составлены паспорта учета перспективных объектов. Подготоавливается учачок с ресурсами категории Р2
Разрез скважины № 5
Опорный разрез огнеупорных глин
Лист прошел апробацию
на НРС Роснедр с высокой оценкой

## Slide 12
По итогам ГДП-200/2 и на стадии составления и подготовки к изданию листа О-49-XII (Cаталах) отделом геологии урановых месторождений и радиоэкологии уточнены границы Туюканского урановорудного узла (включающего Туюканское урановое месторождение) и впервые локализован Когальский потенциальный урановорудный узел, в пределах которого выделены потенциальные урановорудные зоны Туюканского типа среди позднекарельских гранитоидов и открыто новое проявление Когальское в нижнерифейских конгломератах.
Прогнозные ресурсы урана Когальского потенциального урановорудного узла (Р3) оценены в 20 тыс. т. Составлен паспорт перспективного объекта, а площадь Когальского и прилегающего Туюканского узлов рекомендована для постановки первоочередных поисковых и оценочных работ на уран. В настоящее время Туюканская площадь включена Роснедра в число перспективных конкурсных объектов ГРР на 2021-2023 гг. (конкурс 29.03.2021 г.)
Подготовка к изданию комплекта листа O-49-XII (Саталахская площадь)
ФГБУ ВСЕГЕИ, отдел Урана. Ответственный исполнитель – ведущий специалист Л.Б. Макарьев

## Slide 13
АО «Дальнеофизика» (2019 г) :
ГДП-200 листа N-54-XX (Многовершинная площадь)
Локализовано три потенциальных золоторудных поля с суммарными прогнозными ресурсами рудного золота категории Р2: 86 т.
Поставлены на учет.
АО «Приморгеология (2019 г.)
ГДП-200 листа L-54-VII (Верхнебикинская площадь)
Локализовано 4 потенциальных золоторудных поля с суммарными прогнозными ресурсами
Р2 - Au -105 т , Ag – 1600 т
Площади уже лицензированы
Кулибинское
рудное поле
Месторождение
Многовершинное
Михайловское рудное поле
Соболиное рудное поле
Локализация ресурсов кат. Р2 по результатам ГДП-200 с учетом ранее проведенных работ разного ранга

## Slide 14
Государственная геологическая карта – основа минерально-сырьевого потенциала России
Прогнозно-поисковая эффективность государственных геологических карт масштаба 1:200 000 второго издания
Пример по количеству выданных лицензий после завершения листов ГК-200/2
(Q-41-X-XIII, Q-41-XVI-XVIII) на Полярном Урале
Q-41-X
Листы Госгеолкарты-200/2, год завершения
2015
Лицензионный участок, год выдачи лицензии
2008
Среднее количество выданных лицензий
на 1 лист ГК-200
второго поколения – 5,2 лицензии

## Slide 15
Окончательные результаты работ по локализации перспективных участков сведены в информационную систему доступную для недропользователей на официальном сайте Роснедр и ВСЕГЕИ
http://p3.vsegei.ru/
Chart: 
| Недропользователи и сервисные компании | Учреждение и организации Роснедра | Предприятия АО «Росгеология» | Научно-образовательное учреждения | Частные лица и индивидуальные предприниматели
Продажи | 46 | 20 | 7 | 22 | 5

## Slide 16
Динамика выявления перспективных площадей для постановки
поисковых и поисково-оценочных работ при региональных работах
Зависимость количества перспективных площадей от объемов ГСР-200 (ГК-200, ГДП-200, ГМК-200) и динамика их прироста по годам
Отмена ставок воспроизводства
и финансирования поисковой
составляющей региональных работ
из региональных бюджетов

## Slide 17
Этапы, стадии | Объект изучения | Цель работ | Основной конечный результат | Виды работ
Этап I. Региональное геологическое изучение недр |  |  |  | 
Стадия 3. Геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:50000 – 1:25000 и крупнее. (Прогнозно-минерагенические работы) | Территории перспективных минерагенических таксонов: минерагенических зон, районов, узлов и их частей на суше и шельфе Российской Федерации | Прогнозирование, оценка перспектив выявления месторождений отдельных видов полезных ископаемых (или их комплекса) в пределах геологических границ перспективных зон, угленосных бассейнов и их частей, районов, узлов на площадях ранее проведенных работ по ГДП-200. Локализация перспективных участков в ранге рудных полей, подготовка обоснования для их дальнейшего изучения. | Комплект карт и схем геолгического содержания масштаба 1:5000-1:25 000, обосновывающих выделение перспективных (поисковых) участков в ранге рудных полей с оцененными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категории Р2; прогнозные карты (схемы) минерагенических таксонов (рудоперспективных структур): зон и угленосных бассейнов, рудных районов и узлов и их частей с уточненными границами и переоцененными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категории Р3 в их пределах; рекомендации по проведению рационального комплекса геологоразведочных работ следующих стадий. | Анализ геологической, геохимической, геофизической и поисковой изученности масштабов 1:200000 – 1:50000, материалов по геологическому строению и минерагении территории; рудно-формационный анализ; структурно-формационный анализ; создание или адаптация прогнозно-поисковых моделей; переоценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых категории Р3 (Р2) в пределах рудоперспективных структур, создание прогнозных карт, схем, разрезов; выбор перспективных площадей; проведение в различных сочетаниях и специализациях комплекса геохимических, геофизических, горных, буровых, минералогических, лабораторно-аналитических работ, изучения вещественного состава и минералого-технологических свойств полезного ископаемого; локализация и оценка прогнозных ресурсов категории Р2; разработка обоснования и рационального комплекса геологоразведочных работ следующих стадий.
Для локализации прогнозных ресурсов и прогнозно-минерагенического доизучения на конкретные
Типы оруденения и виды полезных ископаемых на площадях ранее проведенных ГДП-200
Предложенный вариант внемасштабных прогнозно-минерагенических работ по выявлению перспективных участков является не более чем реинкарнацией дискредитировавших себя прогнозно-поисковых работ конца 90-х – начала 2000 гг.
Я понимаю, что белый человек может «два раза наступить на одни и те же грабли».
Но от большинства прогнозно-поисковых работ не осталось и следов геологической информации. Полученный опыт доказал безальтернативность комплексного изучения площадей.
ГДП-200 даже при отрицательных поисковых результатах обеспечивает прирост геологической изученности территории РФ

## Slide 18: «Лоскутное одеяло» карт м-ба 1:50 000 на листах работ по ГДП-200
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛИСТА Q-41-XI
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛИСТА N-54-XXI
Понятно, что проведение каких-либо осмысленных прогнозно-минеоагенических работ на такой основе невозможно

## Slide 19
ГК-200/2 лист N-40-XXIV
Фрагмент КЗПИ листа
N-40-XXIV
Фрагмент схемы
прогноза
листа ПИ N-40-XXIV
ГМК-50 Краснинская площадь (N-40-84-А (вост. пол.), Б (зап. пол), В (вост. пол.), Г (зап. пол.),
По итогам ГДП-200 листа N-40-XXIV (Магнитогорск) - 1993-1999 гг., Комплект Госгеолкарты-200/2 подготовлен к изданию в 2000 г.
, издан в 2017 г. (Челябинскгеосъёмка, Мосейчук В.М. и др.)
Рекомендуется проведение специализированных работ (ГМК-50) на золото-серебряный тип оруденения в восточной части Магнитогорской мегазоны на Краснинской площади в северной части Гумбейской зоны общей площадью 420 кв. км. Особо охраняемые природные территории в пределах указанных листов отсутствуют.
Прогнозные ресурсы золота, апробированные ЦНИГРИ (Росгеолфонд, 2020), составляют в целом по площади: P1 - 8, P2 – 16, P3 – 17 тонн (всего 41 тонна). Все проявления отнесены к золото-кварцевому или золото-сульфидно-кварцевому типу. Между тем на месторождениях куросанской группы в северной части площади руды имеют полиметаллический состав
Внешний вид золото-полиметаллических руд. Рудные минералы представлены пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, блеклыми рудами, молибденитом, арсенопиритом, пирротином и самородным золотом.
Внешний вид адуляр-кварц-серицитовых метасоматитов
Площадное распространение имеют адуляр-кварц-серицитовые метасоматиты, что предполагает значительные перспективы площади на вулканогенное Au-Ag оруденение.
Такие месторождения никогда не встречаются поодиночке, а обычно образуют "цепочечные" скопления значительной протяженности, а масштабы оруденения в них бывают весьма существенными.

## Slide 20
ГМК-50 Сеэрваямская площадь (Р-58-125-Г, -137-А, Б)
По результатам ГДП-200 листов Р-58-XXXIII, XXXIV, O-58-III, IV - 2004-2006 гг. Комплекты Госгеолкарты-200/2 подготовлены к изданию в 2009 г. (ЗАО «Корякгеолдобыча», Мелкомуков В.Н.)
ГК-200/2 листов Р-58-XXXIII, O-58-III (Мелкомуков, 2010)
Фрагмент КЗПИ листов Р-58-XXXIII, O-58-III (Мелкомуков, 2010)
Фрагмент схемы минерагенического районирования
Постановка ГМК-50 предлагается на площади слабоизученного Сеэрваямского прогнозируемого рудного узла, перспективного на выявление медно-порфирового и золото-серебряного оруденения
Сеэрваямский прогнозируемый рудный узел
Каванейваямское прогнозируемое
рудное поле.,
перспективное на эпитермальное Au-Ag оруденение
Сеэрваямское прогнозируемое рудное поле с ожидаемым медно-порфировым и золото-серебряным оруденением
Участок распределенного фонда недр
(Малетойваямская площадь)

## Slide 21
ГМК-50 Восточно-Таннуольская площадь (M-46-43-A,Б,В,Г, -44-А),
По результатам ГДП-200 листа M-46-X (Хову-Аксы) - 2014-2016 гг., Комплект Госгеолкарты-200/2 подготовлен к изданию в 2018 г.
(АО «СНИИГГиМС», Ветров Е.В.)
Фрагмент карты рудогенных ГХ аномалий листа M-46-X (Ветров, 2015)
Фрагмент КЗПИ листа M-46-X (Ветров, 2018)
ГК-200/2 лист M-46-X (Ветров, 2018)
Рекомендуется проведение специализированных работ (ГМК-50) на золото-медно-молибден-порфировый тип оруденения в западной части хребта Восточный Танну-Ола (юг Республики Тыва) на участках выявленных АГХП с известными рудопроявлениями меди, молибдена и золота. Перспективные участки располагаются в пределах номенклатурных листов M-46-43-А,Б,В,Г, -44-А (общей площадью 1 600 км2). Особо охраняемые природные территории в пределах указанных листов отсутствуют.
Типовую характеристику изучаемых объектов можно привести на примере перспективного рудного поля Ак-Чира, совпадающего со штоком гранодиоритов аксугского комплекса площадью 2,5 км2. В центральной части интрузии прослеживается зона дробления и гидротермальной проработки мощностью 50-150 м и протяженностью 2,0 км. Среднее содержание меди 0,44 %. К этой зоне, кроме меди, приурочены вторичные ореолы молибдена, серебра и золота (до 0,15 г/т). Авторские прогнозные ресурсы меди по рудному полю составляют 740 тыс. т. Возможен прирост прогнозных ресурсов меди по простиранию и на глубину на 240-260 тыс. т и увеличение суммарных ресурсов до 1 млн т. меди.
Эффективность ГСР-200 (2014-2018 гг.):
прирост Р3, суммарно по 9 паспортам
Улуг-Сайлыгское АГХП
Mo – 25 тыс. т
Au – 96,4 т
Аптарское АГХП
Сu – 224 тыс. т
Au – 72,1 т
Холское АГХП
Au – 30,2 т
Подперевальное АГХП
Cu - 163 тыс. т, Ag - 419,5 т,
Au - 24,5 т.
Деспенское РП
Р2 Au – 42,7 т
(ЦНИГРИ, 2019)
Ак-Чиринское АГХП
Сu – 621 тыс. т, Au – 72,1 т

## Slide 22
ГМК-50 Ендегечуйская площадь (R-53-29-Г, 30-В, 41-Б, 42-А)
По итогам ГДП-200 листов R-53-IX, X (Кестёрская площадь) - 2017-2019 гг [ (ФГБУ «ВСЕГЕИ», Казакова Г.Г]
Схематическая карта центральной части участка Ендегечу
Схематическая карта
Тенгюргестяхского ПРУ
ГДП-200/2 лист R-53-IX,X
(Казакова Г.Г., 2019)
Рекомендуется проведение специализированных работ (ГМК-50) на золото-кварцевый малосульфидный тип оруденения в среднем течении р. Борулах (левый приток руч. Адыча (северо-восток Республики Саха (Якутия)) на площади Тенгюргестяхского потенциального РУ, в пределах которого установлены перспективные участки ранга потенциального рудного поля с золоторудной минерализацией с содержаниями золота от 0,1 до 21,4 г/т (среднее 4,9 г/т), вимута (более 0,1 %) и серебра от 7.до 50 г/т , в отдельных пробах более 100 г/т.
Перспективные участки (с проявлениями Ендегечу и Наксыки) располагаются в пределах номенклатурных листов R-53-29-Г, 30-В, 41-Б, 42-А (общей площадью 1621,2 км2) Особо охраняемые природные территории в пределах указанных листов отсутствуют.
В метасоматически изменённых (грейзенизированных) гранодиоритах выявлены многочисленные прожили кварца с арсенопиритом и, реже, с антимонитом. Атомно-абсорбционным анализом штуфных и сколковых проб установлены содержания золота от десятых долей до 9,2 г/т. Площадь распространения золоторудной минерализации не менее 0,58 км2, полностью не оконтурена.
Авторские прогнозные ресурсы узла категории Р3 составляют 260,7х0,4=104 т золота
Au 21,4 г/т (п)
Содержание золота до 9,2 г/т на площади 0,58 км2
Содержание золота 5,1 г/т (п)
Поисково-съемочные маршруты на площади узла:
- выявление новых выходов гранодиоритов на площади узла
-определение их потенциальной золотоносности
Геохимические и наземные геофизические работы, горные работы (комплекс геологического картирования) на рудопроявлении Ендегечу
Ресурсы Р3:
золота до 104 т

## Slide 23: Месторождения Приполярного Урала, открытые в результате или на основе работ по ГДП-50
Парнокское
Чудное
Каталамбинское
Сосновое
Сюразьрузьвож
Синильга
До этого на территории
проведены
ГС-200, ГС-50
разномасштабные поиски
на золото, медь

## Slide 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ