## Slide 1: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ И ОПЫТ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МАЛМЫЖСКОЙ И КАЙРАКТИНСКОЙ ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
ФГБУ «ВИМС»
Березнев М.В., Жунёв Н.В.,
Несмеянова А.И.,
Родионова А.В., Петров С.В.

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРФИРОВЫХ СИТЕМ
Схема совмещения почвенных аномалий Cu и аэромагнитных данных, Шорти-Крик (Аляска)
Почвенные аномалии Mo и Au, и аномалий вызванной поляризации и удельного сопротивления метода IP, Шорти-Крик
Схема совмещения аномалий методов SWIR и IP, Чато (Мексика)

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРФИРОВЫХ СИТЕМ
На начальной стадии ГРР на перспективных участках применяется наземная почвенная геохимия по редкой квадратной сети или ориентированным профилям и «облегченные» аэрогеофизические съемки в пилотируемом вертолетном или в беспилотных вариантах
На поисковой стадии ГРР применяются площадные геохимические поиски, в том числе с применением геоэлектрохимических методик, а так же экспрессный и малозатратный метод гиперспектрального ИКС-анализа (Г-ИКС) для выделения зон гидротермально-метасоматических изменений, связанных с рудным процессом, как на основе отбора почвенных проб, так и на основе анализа образцов пород с поверхности или из единичных скважин
Основным методом для получения данных о глубинном строении является наземный электромагнитный метод вызванной поляризации в различных модификациях, а также более глубинные магнитотеллурические исследования
Комплексирование и совмещение результатов наземных методов почвенной геохимии, ИКС-анализа и электромагнитных методов позволяет получать данные для построения предварительных геолого-геофизических 3D моделей и локализовать дальнейшее поисковое бурение
На всех этапах, в том числе при прогнозных построениях, для оперативной разбраковки участков по степени перспективности применяется анализ индикаторных минералов порфировых систем (ИМПС)

## Slide 4
СТРОЕНИЕ ПОРФИРОВО-ЭПИТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Концептуальная модель связи порфиров с эпитермальной минерализацией Cu-Au-Mo-Ag
Corbett G.J., 2009

## Slide 5
МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Зональность смены минеральных ассоциаций в порфировых системах
http://femteco.ru/

## Slide 6: Отражательная спектроскопия
МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Роговая обманка
Зуниит
Турмалин
Хлорит
Биотит
Эпидот
Пирофиллит
Топаз
Диккит
Алунит
Иллит
Мусковит
Примеры спектров некоторых минералов. Все примеры являются эталонными спектрами из библиотек Spectral International Inc (SII)
Колебания атомных связей вызывают характерные линии поглощения в коротковолновой ИК области
Al-OH
Fe-OH
Mg-OH
H2O
OH
SO4
BO3
CO3
NH4
Спектрально активные минералы
Светлые слюды
Глины
Сульфаты
Гидрооксиды
Карбонаты
Турмалин
Топаз
и др.

## Slide 7
ПЛОЩАДНАЯ СЪЕМКА Проект Каскабель, Алпала (Эквадор, компания Солголд), 2013 год
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХИМИЧЕСКИЕ
литогеохимия;
аэромагнитная съемка;
наземная магнитка, ВП, 3D визуализация
геологическое картирование в стиле «Анаконда»

## Slide 8
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДНОЙ МЕТОДИКИ Г-ИКС
Модель МПС
S.Garwin, PACRIM, 2019
Кварц-серицит
Аргиллит 2
(диккит-пирофиллит)
Аргиллит
(каолинит-иллит-смектит)
Хлорит
Биотит
Эпидот

## Slide 9
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

## Slide 10
ПРИМЕНЕНИЕ Г-ИКС ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РУДНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ МАЛМЫЖ
Графическое отображение основных показателей распределения меди в интервалах с идентифицированными минералами
Схематический разрез зональности распространения минеральных групп и содержаний Cu
Хлорит-
калиевая
Каолинитовая
Мусковит- натровая

## Slide 11
ЗАВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ Г-ИКС ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ
Сравнение диагностированных образцов показывает высокую сходимость результатов двух методов. Разница наблюдается в выявлении схожих минеральных видов в рамках одной группы
Выделены три основные группы глинисто-гидрослюдистых минералов, характеризующие зональный облик изменений: 1) хлорит-калиевая зона (фенгит, фенгит-иллит, хлорит, флогопит); 2) каолинитовая зона (каолинит, диккит); 3) мусковит-натровая зона (мусковит, парагонит-иллит)
Выделены три основные закономерности распределения полезного компонента: 1) преимущественно во всей каолинитовой зоне наблюдается равномерное распределение меди; 2) пиковые значения и высокая дисперсия содержаний меди характерны для хлорит-калиевой зоны; 3) для границы каолинитовой и мусковит-натровой зон так же характерны пиковые значения
Выделенная метасоматическая зональность может рассматриваться как «маркер» для поиска рудной минерализации на медно-порфировых объектах сходного типа.
№ п/п | Образец | Оперативная Vis-NIR-SWIR спектроскопия |  | РКФА | 
 |  | Главные | Второстепенные | Главные | Второстепенные
1 | V-10-16-32,5 | Мусковит | Хлорит-Mg | Мусковит | Хлорит
2 | V-10-16-40,7 | Мусковит-иллит, мусковит | Каолинит-PX | Иллит | Каолинит, биотит
3 | V-10-16-101 | Мусковит, паргонит-иллит | Каолинит-PX, флогопит | Мусковит, иллит | Каолинит
4 | V-10-16-132,7 | Диккит | Монтмориллонит | Каолинит | Биотит, мусковит
5 | V-10-16-219 | Флогопит | Каолинит-PX | Биотит | Каолинит
6 | V-10-16-226,2 | Каолинит-WX, диккит | Паргонит-иллит | Каолинит | Иллит
7 | V-10-22-112,4 | Каолинит-WX, паргонит-иллит | Мусковит | Мусковит | Каолинит
8 | V-10-22-217,8 | Мусковит, паргонит-иллит | Каолинит-WX | Мусковит, иллит | Хлорит
9 | V-18-169,9 | Каолинит-WX | Диккит | Иллит, каолинит, мусковит | Биотит
10 | V-18-245,4 | Каолинит-WX | Диккит | Мусковит | Каолинит
11 | V-05-01-74,3 | Мусковит | - | Мусковит | -
12 | V-05-01-147,3 | Мусковит | Каолинит-PX | Мусковит | Иллит, каолинит, хлорит
13 | V-10-20-65 | Флогопит, мусковит | Каолинит(PX-WX), хлорит-Mg | Иллит, биотит, хлорит | Мусковит
14 | V-10-07-112,5 | Хлорит-FeMg | Флогопит | Мусковит | Биотит,скородит
15 | V-10-07-252,8 | Мусковит, Хлорит-Mg | Эпидот | Мусковит | Хлорит, биотит

## Slide 12
АНАЛИЗ ИНДИКАТОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
Diagram: Dupuis and Beaudoin (2011); Data from Sievwright (2017)
• DP1 is mainly controlled by Co+ Mg‐ and Al‐
• DP2 is mainly controlled by V+ Co‐ and Mg‐
Sievwright (2017)
Примесный состав магнетитов для различных типов объектов

## Slide 13
АНАЛИЗ ИНДИКАТОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
В ПРЕДЕЛАХ КАЙРАКТИНСКОЙ ПОРФИРОВОЙ СИСТЕМЫ
Au мезотермальные
Au-Mo (Hemlo type)
Cu-порфировые
Au-Cu-порфировые
Mo и Mo-Cu штокверковые
Sn-W и Mo-W скарновые
Sn и W-Sn гранитоиды
WO2: 2-6 мас.% Sb2O3: 0,7 мас.%
WO2: 0,7 мас.% Sb2O3: 1,1 мас.% V2O3: 1,4 мас.%
Cu: 0,01 – 0,06 мас.%
WO3: 0,12 мас.% V2O3: 1,21 мас.%
Zn: 0,7 мас.% Cu: 1,1 мас.% Pb: 1,4 мас.% Nb2O5: 17 мас.% Ta2O5: 3 мас.%
WO3: до 8 мас.% V2O3: 0,4 мас.% PbO: 0,4 мас.% SnO2: 0,02 мас.%
WO3: 6 мас.% SnO2: до 2 мас.% Nb2O5: 26 мас.% Ta2O5: 7 мас.%
Примесный состав рутилов для различных типов объектов
Комбинации элементов-примесей и соотношениях между ними могут использоваться для качественного различия между составами рутила для большинства типов рудных месторождений
Элементы-примеси содержатся в достаточных количествах для обнаружения методом SEM
Элементы-примеси обнаруживаются в рутиле в пределах 200 м от рудного тела
Рутил может использоваться для обнаружения рудных тел (чем ближе к руде, тем крупнее зерна рутила и тем чаще они имеют зональное строение с более высокими содержаниями элементов примесей)

## Slide 14
АНАЛИЗ ИНДИКАТОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
В ПРЕДЕЛАХ КАЙРАКТИНСКОЙ ПОРФИРОВОЙ СИСТЕМЫ
Scott, Radford, 2007
Примеси в рутиле месторождение Big Bell

## Slide 15
АНАЛИЗ ИНДИКАТОРНЫХ МИНЕРАЛОВ ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
В ПРЕДЕЛАХ КАЙРАКТИНСКОЙ ПОРФИРОВОЙ СИСТЕМЫ
10,3 м
113,7 м
449,1 м
449,1 м
Вольфрам в рутиле 5-7 % Месторождение Кайрактинское

## Slide 16
ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ ФГБУ «ВИМС» ПО АПРОБАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ПОИСКА ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
В ходе проведения ряда лабораторных экспериментов значительно повышена чувствительность метода для ряда элементов в том числе для Au до 0,00004 г/т (0,04 ppb), а для ограниченных выборок до 0,025 ppb
Для месторождений Малмыж, Кайрактинское и Катпар проводятся опытные работы по применению методики Г-ИКС и анализ индикаторных минералов порфировых систем:
- Малмыж: 5 скважин глубиной до 250 м;
более 6000 замеров Г-ИКС в керне скважин;
120 образцов для исследования;
- Кайрактинское: 8 скважин глубиной до 580 м;
162 образца для исследований;
- Катпар: 2 скважины глубиной до 510 м;
более 167 образцов для исследований.
Исследования производятся традиционными оптическими и прецизионными методами, а также Г-ИКС.
В качестве индикаторных минералов для анализа выбраны:
циркон, апатит, магнетит, рутил, хлорит, светлые слюды.
По результатам мониторинга выбраны основные изучаемые параметры, основные методы исследования СЭМ с ЭДС, электроннозондовый МРСА, ЛА-ИСП-МС.
Методика картирования сорбционно-солевых ореолов ФГБУ «ВИМС»

## Slide 17: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ПОРФИРОВЫХ СИСТЕМ
Для большинства видов порфировых систем, мировым геологическим сообществом разработаны четкие критерии, методики и рациональные комплексы ГРР. В отечественной практике также активно разрабатываются и внедряются современные методические подходы
Одну из ведущих ролей при поисках и оценке порфировых систем играют методики минералогического картирования гидротермально-метасоматических изменений и анализа индикаторных минералов порфировых систем, а кроме того прецизионные геохимические методы
Гиперспектральная ИК-спектроскопия позволяет на ранних этапах разбраковывать перспективные участки по степени эрозионного среза и устанавливать метасоматическую зональность. На более поздних этапах Г-ИКС позволяет оперативно и с малыми затратами выделить в пределах объекта рудно-метасоматическую зональность и определить безрудные участки, а так же разделить рудные по группам содержаний
Анализ индикаторных минералов порфировых систем на ранних этапах позволяет определить наличие или отсутствие рудного объекта того или иного типа, определить физико-химические параметры рудообразования. На более поздних этапах анализ ИМПС позволяет оперативно определить положение предполагаемых рудообразований в пределах объекта
Исходя из всех факторов технологии минералогического картирования являются одним из наиболее перспективных направлений при поисках и оценке объектов порфирового типа

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ФГБУ «ВИМС»