## Slide 1
Интеграция геолого-геофизических данных при построении трехмерной модели территории для прогнозных исследований на региональном этапе работ
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт», Москва (Россия)
Черемисина Е.Н., Финкельштейн М.Я., Спиридонов В.А., Большаков Е.М.
2019 г.

## Slide 2
Особенности комплексирования геолого-геофизической информации в региональных исследованиях на нефть и газ на базе ГИС INTEGRO
1) Используется информация различной локализации(сейсмические и геоэлектрический 2D профиля,
скважинные данные, результаты площадных грави-магнитных исследований)
2) Результатом является трехмерная физико-геологическая модель территории, согласованная
со всеми исходными данными
3) Моделирование ведется с различной детальностью для верхней и нижней частей разреза
4) В процессе построения комплексной модели идет непрерывное уточнение методных моделей за
счет привлечения информации, полученной другими методами
5) Моделирование происходит в рамках одного программного пакета ГИС INTEGRO

## Slide 3
Методика комплексирования разнометодных данных в региональных исследованиях на нефть и газ
Сейсмические профили МОВ-ОГТ-2D
Электроразведка МТЗ по линиям сейсмических профилей
Матрицы гравитационного поля м-б 1:200000-1:1000000
Матрицы магнитного поля м-б 1:200000-1:1000000
Структурные поверхности региональной модели
Структурно-тектоническая схема на основе районирования потенциальных полей
3D модели избыточной плотности и намагниченности
3D региональная глубинная плотностная модель отвечающая наблюденному гравитационному полю
Модельное гравитационное поле от верхней части разреза
Предварительные структурные карты сейсмических горизонтов осадочного чехла с опорой на границы плотностной региональной модели
Предварительные структурные глубинные поверхности региональной модели
3D региональная слоисто-неоднородная плотностная модель осадочного чехла
Расчет плотности по скорости на сейсмических профилях
Уточненная 3D скоростная модель осадочного чехла
Уточненные структурные карты горизонтов осадочного чехла
Результаты
Особенности комплексирования геолого-геофизической информации
Объемная физико-геологическая модель верхней части разреза
Ретроспективные результаты исследований на глубинных профилях (ГСЗ, глубинное МОВ-ОГТ, МТЗ)
Входная
информация
Уточнение скоростной модели по данным МТЗ
9
2
3
4
5
6
7
8
1
ГГК 1:1000000 и записки к ним

## Slide 4
Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO
Инструментарий визуализации, совмещения и синхронизации данных различной пространственной локализации
Карты 2D
Профили 2D
Скважины 2D
Виды 3D

## Slide 5
Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO
Обработка потенциальных полей
Корреляционно-спектральный анализ
Разделение на компоненты (фильтрация и аналитическое продолжение полей)
Обнаружение аномалий на фоне случайных помех
Характеристики в скользящем окне
Зондирование
Районирование по потенциальным полям
Районирование по геофизическим полям (гравитационному и магнитному). Метод - иерархическая таксономия
Выделение линеаментов по потенциальным полям

## Slide 6
Прямая 3D задача – расчет 2D поля по 3D модели среды
Обратная 3D задача – расчет 3D модели среды по значениям 2D поля (решается неоднозначно)
Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO
Геофизическое моделирование по потенциальным полям
Результат решения обратной 3D задачи гравиметрии с разными параметрами

## Slide 7
Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO
Инструментарий для изменения геометрии 3D слоистой модели (трехмерное редактирование поверхностей)
Инструментарий для добавления 3D в плотностную модель объектов аномальной плотности

## Slide 8: Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO
Инструментарий для согласованной корреляции горизонтов на наборе пересекающихся сейсмических разрезов

## Slide 9: Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO (моделирование поверхностей чехла по базовой поверхности и сейсмическим данным)

## Slide 10: Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO (монтажный метод, стартовые элипсоиды)

## Slide 11: Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO (монтажный метод, продолжение работы)

## Slide 12: Технологическая поддержка комплексирования в системе ГИС INTEGRO (монтажный метод, результат)

## Slide 13
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Построение глубинных структурных поверхностей
1) Создание системы дополнительных профилей для моделирования
2) На дополнительных профилях выносятся отметки с глубинных региональных сейсмических профилей.
3) Построение глубинных структурных горизонтов с использованием результатов решения обратной задачи гравиразведки
4) Построение глубинных структурных поверхностей
1,2
Пример применения ГИС INTEGRO
Структурно-тектоническая схема на основе районирования потенциальных полей
3D модели избыточной плотности и намагниченности
Предварительные структурные глубинные поверхности региональной модели
1
2

## Slide 14
Поверхность кровли консолидированной коры
Поверхность подошвы земной коры
Полученный набор структурных поверхностей раздела (подошва коры, кровля нижней коры, кровля фундамента, кровля рифейских отложений, кровля нижней толщи в палеозое и кровля пермских отложений)
4
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
Структурные поверхности региональной модели
4

## Slide 15
Поле полученное от градиентнослоистой модели
(до глубины 80 км)
Наблюденное поле
4,5
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
3D региональная глубинная плотностная модель отвечающая наблюденному гравитационному полю
5

## Slide 16
Поле от градинтнослоистой модели с внесенными
аномалообразующими объектами
Наблюденное поле, осредненное окном 35км
5
Создание комплексной 3D модели Центральной части Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
3D региональная глубинная плотностная модель отвечающая наблюденному гравитационному полю
5

## Slide 17
Результат работы монтажного метода наложен на сейсмический профиль номер 0416601
Тела построенные монтажным методом, для глубинной
региональной модели (80 км), легли на предполагаемые
места внедрений на разрезе.
6
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
Модельное гравитационное поле от верхней части разреза
6

## Slide 18
Плотностной куб до глубины 80км
Редуцированное до 15 км гравитационное поле
5,6
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
Модельное гравитационное поле от верхней части разреза
6

## Slide 19: Структурная карта по кровле разновозрастных палеозойских отложений, построения только по сейсмическим данным
9
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба
Пример применения ГИС INTEGRO
9
Структурная карта по кровле разновозрастных палеозойских отложений, построения по сейсмическим данным в комплексе с данными гравиразведки

## Slide 20
Пример применения ГИС INTEGRO
Слои (сверху вниз)
Кровля яковлевской свиты (K1jak)
Подошва суходудинской свиты (K1sd)
Подошва нижнесиговской свиты (J3nsig)
Кровля вымской свиты (J2vm)
Подошва зимней свиты (J1zm)
Подошва триасовых отложений
Кровля рифея
Кровля фундамента
Создание комплексной 3D модели Енисей-Хатангского регионального прогиба

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!